МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №2

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Саратов 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №2

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор института                                                                               Р.В. Карякин

Зам. дир. по архитектуре                                                                        Н.Н. Шитова

Начальник отдела                                                                                   С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                                   Т.Ю. Волгина

Саратов 2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том.№2. Положение о территориальном планировании

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта функциональных зон муниципального образования город Ртищево. | М 1:5 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области. Карта развития внешнего транспорта муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской | М 1:5 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-газоснабжения муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения электроснабжения и связи муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 3 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 4 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | Стр. 5 |
| 1 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | Стр. 6 |
| 2 | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | Стр. 8 |
| 3 | ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Стр. 27 |
| 4 | ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Стр. 32 |

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цель территориального планирования - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания.

Устойчивое развитие муниципального образования предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство всех территорий.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству поселений, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана муниципального образования город Ртищево  включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Саратовской области, Ртищевского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Саратовской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Ртищевского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

- В части оптимизации административного деления территории муниципального образования город Ртищево:

  - Установление и закрепление административных границ г. Ртищево, муниципального образования город Ртищево.

- В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования город Ртищево:

Освоение свободных от застройки территорий для размещения:

- 5- этажной жилой застройки;

- усадебной жилой застройки

- общественно-деловой застройки с комплексом обслуживающих объектов;

- промышленных и  коммунальных объектов;

- Объектов инфраструктуры;

3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

| Назначение объекта |  | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация в границах городского поселения газоснабжения населения | 1 | Для газоснабжения юго-западной части города Ртищево (жилые группы №1, №3, №4) предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода высокого и среднего давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки. | Сооружение | газоснабжение юго-западной части города Ртищево | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 2 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых пожарного депо, бани на 250 мест и сервисного центра обслуживания автомобилей расположенных в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 3 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых многофункционального объекта торговли, объекта торговли специализированного, фитнес клуба расположенных в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 4 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада на 120 мест и двадцати пяти5-эт. Жилых домов, расположенных в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 5 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада на 120 мест и школы на 550 учащихся, расположенных в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 6 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого оздоровительно-развлекательного детского комплекса, расположенного в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 7 | Для газоснабжения северной части города Ртищево (жилые группы №5, №6, №7, №8, №9) предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода среднего давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки. | Сооружение | газоснабжение северной части города Ртищево | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 8 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого детского сада на 60 мест, расположенного в северной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 9 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых пожарного депо, СТО и объекта торговли расположенных в северной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 10 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада на 80 мест, объекта торговли и многофункционального административного центра расположенных в северной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 11 | Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого детского сада на 80 мест, расположенного в северной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение проектируемой котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 12 | Для газоснабжения восточной части города Ртищево (жилые группы №10, №11) предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода среднего давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки. | Сооружение | газоснабжение восточной части города Ртищево | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 13 | Газоснабжение проектируемой застройки юго-восточной части города Ртищево (жилая группа №12) осуществить от существующих газопроводов низкого давления. | Сооружение | газоснабжение юго-восточной части города Ртищево | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 14 | Газоснабжение существующей котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада на 160 мест и 5-эт. жилой дом, расположенных в центральной части города Ртищево предусматривается от существующего газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение существующей котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 15 | Газоснабжение существующей котельной для обеспечения теплом проектируемых многофункционального объекта торговли и объекта торговли расположенных в центральной части города Ртищево предусматривается от существующего газопровода среднего давления. | Сооружение | Газоснабжение существующей котельной | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах городского поселения водоснабжения населения | 16 | Водоснабжение муниципального образования город Ртищево осуществить от одного источника скважин с устройством групп головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) водоочистные сооружения, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы. | Сооружение | источник водоснабжения | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 17 | Провести технический осмотр действующих скважин | Сооружение | источник водоснабжения | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 18 | Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин | Сооружение | источник водоснабжения | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 19 | Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования. | Линейный объект | водопроводные сети | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 20 | Осуществить прокладку водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках. | Линейный объект | водопроводные сети | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 21 | Провести диагностику и реконструкцию насосных станций 2-го подъема, резервуаров питьевой воды существующих групп головных сооружений | Сооружения | Насосная станция и резервуары (мощность устанавливается при подготовке проектной документации) | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Устанавливается охранная зона объекта питьевого водоснабжения (определяется при подготовке проекта) |
|  | 22 | Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом. | Линейный объект | водопроводные сети | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах городского поселения водоотведения | 23 | Провести диагностику и реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений с увеличением производительности. | Сооружение | канализационные очистные сооружения | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 24 | Провести диагностику и реконструкцию существующих напорных и самотечных канализационных труб с заменой изношенных участков и оборудования. | Линейный объект | канализационные сети | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 25 | Провести диагностику и реконструкцию существующих КНС с увеличением производительности насосных агрегатов. | Сооружение | КНС | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах городского поселения теплоснабжения | 26 | Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла. | индивидуальные котлы | индивидуальные котлы | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 27 | Теплоснабжение проектируемых пожарного депо, бани на 250 мест и сервисного центра обслуживания автомобилей расположенных в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 2,39 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 28 | Теплоснабжение проектируемых многофункционального объекта торговли, объекта торговли специализированного, фитнес клуба расположенных в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,19 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 29 | Теплоснабжение проектируемых детского сада на 120 мест и 5-эт. жилые дома – 25, расположенных в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 8,91 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 30 | Теплоснабжение проектируемых детского сада на 120 мест и школы на 550 учащихся, расположенных в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 1,10 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 31 | Теплоснабжение проектируемого оздоровительно-развлекательного детского комплекса, расположенного в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,07 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 32 | Теплоснабжение проектируемого детского сада на 60 мест, расположенного в северной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,11 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 33 | Теплоснабжение проектируемых пожарного депо, СТО и объекта торговли расположенных в северной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,295 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 34 | Теплоснабжение проектируемых детского сада на 80 мест, объекта торговли и многофункционального административного центра расположенных в северной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,182 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 35 | Теплоснабжение проектируемого детского сада на 80 мест, расположенного в северной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,147 Гкал/час. | Сооружение | проектируемая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 36 | Теплоснабжение проектируемых детского сада на 160 мест и 5-эт. жилой дом, расположенных в центральной части города Ртищево предлагается осуществить от существующей котельной №11, с дополнительной предполагаемой нагрузкой 0,640 Гкал/час. | Сооружение | существующая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 37 | Теплоснабжение проектируемых многофункционального объекта торговли и объекта торговли расположенных в центральной части города Ртищево предлагается осуществить от существующей котельной №3, с дополнительной предполагаемой нагрузкой 0,167 Гкал/час. | Сооружение | существующая котельная | Ртищевский район в границах МО город Ртищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 38 | Строительство павильонов ожидания автобусов в связи с продлением автобусных линий | Сооружения | Определяются в проекте | р.п. Ртищево | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 39 | Строительство автомобильного сервисного центра | Сооружения | Определяются в проекте | р.п. Ртищево | Определяются в проекте в соответствии с п. 11.25 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. |
|  | 40 | Строительство дорог с твердым покрытием и устройство тротуаров на улично-дорожной сети | Линейный объект | Определяются в проекте в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. | г. Ртищево улично-дорожная сеть в районах нового жилищного строительства и существующей застройки | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 41 | Строительство железнодорожного переезда | Устройство | Определяются в проекте | г. Ртищево | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Организация в границах городского поселения электроснабжения населения | 42 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Советская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 43 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Советская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 44 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством кабельных линий 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, кабельные линии КЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Советская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 45 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством кабельных линий 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, кабельные линии КЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Космодемьянская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 46 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством кабельных линий 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, кабельные линии КЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Космодемьянская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 48 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством кабельных линий 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, кабельные линии КЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Чкалова | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 49 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством кабельных линий 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, кабельные линии КЛ-10 кВ | г. Ртищево между ул. Чкалова и ул. Советская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 50 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Куйбышева | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 51 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Горная | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 52 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Весенняя/ Астраханская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 53 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Островского/ Севастопольская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 54 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Красноармейская / Российская | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 55 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево Сердобский проезд | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 56 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево к северо-западу от Сердобского проезда | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 57 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством ВЛ 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, линии ВЛ-10 кВ | г. Ртищево к юго-востоку от ул. Березовая | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 58 | Строительство ТП 10 / 04 кВ с строительством кабельных линий 10 кВ к новому источнику питания | Сооружение и линейные объекты | ТП 10/0,4 кВ, кабельные линии КЛ-10 кВ | г. Ртищево ул. Советская/ ул. Красная | Устанавливается санитарный разрыв, размеры определяются при подготовке проектной документации |
|  | 59 | Строительство кабельной линии связи | Линейный объект | кабельная линия связи ТППэп10х2 0,6км | г. Ртищево ул. Советская | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 60 | Строительство кабельной линии связи | Линейный объект | кабельная линия связи ТППэп10х2 0,41км | г. Ртищево ул. Советская | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 61 | Строительство кабельной линии связи | Линейный объект | кабельная линия связи ТППэп10х2 0,49км | г. Ртищево ул. Советская | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 62 | Строительство кабельной линии связи | Линейный объект | кабельная линия связи ТППэп10х2 1,5км | г. Ртищево от ул. Советская к ул. Чкалова | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 63 | Строительство кабельной линии связи | Линейный объект | кабельная линия связи ТППэп10х2 0,6 км. | г. Ртищево от ул. Гражданская | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 64 | Строительство кабельной линии связи | Линейный объект | кабельная линия связи ТППэп10х2 0,6 км. | г. Ртищево от ул. Гражданская | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 65 | Строительство кабельной линии связи | Линейный объект | кабельная линия связи ТППэп10х2 3,9 км. | г. Ртищево от ул. Горная – ул. Весенняя | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.3.1 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Для дорог регионального и местного значения.

В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования предназначаются также для возможности их использования при реконструкции и ремонте дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

3.3.2 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Граница второго и третьего пояса санитарной охраны источников водоснабжения назначается на следующих стадиях проектирования (рабочей документации) после проведения соответствующих исследований.

3.3.3 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санитарно - защитная зона для котельных устанавливается на основе расчетов при выполнении рабочей документации.

Для тепловых сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

3.3.4 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Для газораспределительных сетей:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

3.3.5 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются

в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном  их положении   на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и.т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

## Охранная зона кабельных линий электропередачи :

- участок земли вдоль подземных кабельных линий, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м для кабельных линий.

4. ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Для всех функциональных зон:

Сведения о планируемых для размещения в пределах муниципального образования город Ртищево объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: В соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в пределах муниципального образования город Ртищево не планируется

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения

- в области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского поселения

- в области создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского поселения

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм

3.1. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

# Жилые зоны:

## Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Назначение функциональной зоны:

Размещение преимущественно индивидуальных жилых домов, в т.ч. с приусадебными участками, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон для индивидуальной жилой застройки:

| Наименование параметров | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 180 чел./га; | 40 чел./га | 120 чел./га |
| плотность жилого фонда | 3500 кв.м./га; | 800 кв.м./га; | 2300 кв.м./га |
| коэффициент застройки | 0,4 | Не нормируется | Не нормируется |
| Площадь земельного участка | 300 кв.м.; | 1200 кв.м.; | - |
| процент озеленения земельного участка | Не нормируется | 30; | - |
| Количество этажей | 3 | 1 | - |

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами от 1 до 3 этажей

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством этажей от 1 до 3, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

Параметры функциональных зон для среднеэтажной жилой застройки от 1 до 4 этажей:

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 250 чел./га; | 150 чел./га | 200 чел./га |
| плотность жилого фонда | 5 000 кв.м./га; | 2500 кв.м./га; | 4 500кв.м./га |
| коэффициент застройки | 0,7 | Не нормируется | Не нормируется |
| земельным участкам | - | - |  |
| процент озеленения земельного участка |  | 30; |  |
| Количество этажей | 4 | 1 |  |

Зона застройки многоэтажными жилыми домами от 4 этажей до 8 этажей

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством от 5 этажей до 8 этажей, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

Параметры функциональных зон для многоэтажной жилой застройки 5 этажей и более :

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 300 чел./га; | 200 чел./га | 280 чел./га |
| плотность жилого фонда | 7 000 кв.м./га; | 3000 кв.м./га; | 5500.м./га |
| коэффициент застройки | 0,4 | Не нормируется | Не нормируется |
| земельным участкам | Не нормируется | По расчету, но не менее той, что обеспечивает максимальную плотность населения | Не нормируется |
| процент озеленения земельного участка | Не нормируется | 30; | Не нормируется |
| Количество этажей | 8 | 5 |  |

Зона застройки многоэтажными жилыми домами от 9 до 10 этажей

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством 5 этажей и более, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

Параметры функциональных зон для многоэтажной жилой застройки от 9 до 10 этажей:

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 450 чел./га; | 300 чел./га | 380 чел./га |
| плотность жилого фонда | 8 000 кв.м./га; | 4000 кв.м./га; | 6000.м./га |
| коэффициент застройки | 0,4 | Не нормируется | Не нормируется |
| земельным участкам | Не нормируется | По расчету, но не менее той, что обеспечивает максимальную плотность населения | Не нормируется |
| процент озеленения земельного участка | Не нормируется | 30; | Не нормируется |
| Количество этажей | 9 | 9 |  |

## Зона застройки объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения общеобразовательных и специализированных школ, детских садов и вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 30;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 4 надземных;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

общеобразовательные и специализированные школы, детские сады вспомогательная инфраструктура.

Общественно-деловые зоны:

## Зона делового и общественного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов культуры, социального и коммунально-бытового назначения, административных учреждений, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,8

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для всех видов использования не более 3000 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 0,6;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 1,0;

процент озеленения земельного участка:

для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м., не менее 20 при площади участка до 1000 кв.м., не менее 30 при площади участка 1000 кв.м. и более;

для участков площадью менее 300 кв.м. процент озеленения не нормируется;

количество этажей: 7

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты культурно-бытового обслуживания, административные объекты; офисы, банки, гостиницы, развлекательные объекты, культурно-досуговые центры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты.

## Зона общественно - деловая коммерческого назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов торговли, общественного питания, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,8

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для всех видов использования не более 3000 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 0,6;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 1,0;

процент озеленения земельного участка:

для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м., не менее 20 при площади участка до 1000 кв.м., не менее 30 при площади участка 1000 кв.м. и более;

для участков площадью менее 300 кв.м. процент озеленения не нормируется;

количество этажей: 7

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты торговли, общественного питания, офисы, банки, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты.

## Зона размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 30;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 8;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты здравоохранения, социального обеспечения

## Зона размещения объектов спортивного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения плоскостных сооружений и объектов капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,8;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 3,0;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующая инфраструктура.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием физкультурно-спортивных объектов, либо с развлекательными функциями.

## Зона размещения объектов среднего профессионального образования

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 20;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 5;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.

## Зона размещения объектов культового назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения культовых объектов, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 25;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

высота объектов капитального строительства:

максимальная – 35м;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты для отправления культа, вспомогательная инфраструктура

# Производственные зоны:

## Зона  размещения производственных объектов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов производственного назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 10;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты производственного  назначения, вспомогательная инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Ртищево  Ртищевского муниципального района Саратовской области. Проектное решение».

## Зона  размещения коммунальных объектов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов коммунального назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 10;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты коммунального назначения, вспомогательная инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Ртищево  Ртищевского муниципального района Саратовской области. Проектное решение».

# Зоны транспортной инфраструктуры:

## Зона улично-дорожной сети

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения элементов улично-дорожной сети (дорожного покрытия, тротуаров, озеленения, стоянок).

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Объекты капитального строительства не размещаются.

Придорожная зона назначается в соответствии с главой 3 «Характеристика зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением объектов местного значения» п. 3.3.1 «для объектов улично-дорожной сети».

## Зона железнодорожного транспорта

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения обслуживающей инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

обслуживающая инфраструктура железнодорожного транспорта.

# Зоны сельскохозяйственного использования:

## Зона сельскохозяйственных угодий

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях сельхозиспользования в составе земель населённого пункта.

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями- пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, землями, занятыми многолетними насаждениями..

Размещение  объектов капитального строительства, не допускается.

## Зона для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зоны коллективных садов)

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков, огородов,  а также сопутствующих им объектов культурно-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,2

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков 800 кв.м.;

для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунально-бытового обслуживания 400 кв.м.

минимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков 300 кв.м.;

размеры (длина, ширина) земельного участка:

минимальная длина по фронту улицы 15м.

коэффициент застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков не более 0,4;

для прочих земельных участков не нормируется;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков не более 0,8;

для прочих земельных участков не нормируется;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех объектов капитального строительства – 3 (надземных – не более 2).

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

садовые и дачные дома;

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты;

объекты сельскохозяйственного производства.

## Зона зелёных насаждений специального назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.

## Зона размещения питомников

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для выращивания зеленых  насаждений.

# Рекреационные зоны:

## Зона городских лесов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков городских лесов и объектов, предусмотренных лесным кодексом.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные лесным кодексом.

## Зона парков, скверов, бульваров

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений на территории парков, скверов, бульваров, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары, включая объекты развлекательного назначения, общественного питания, в т.ч. сезонные.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:0,1

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,2;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,6;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 (надземных);

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного типа.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием парка, сквера, бульвара, либо с развлекательными функциями.

## Зона водного фонда

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов водного фонда.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные Водным кодексом.

## Зона природного ландшафта

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов природного ландшафта.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные лесным кодексом.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

## Зона сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях сельскохозяйственного назначения за пределами  населённого пункта.

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями- пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, землями, занятыми многолетними насаждениями..

Размещение  объектов капитального строительства, не допускается.

# Зоны специального назначения:

## Зона водозаборных сооружений

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов водозаборных сооружений,

сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Объекты водозаборных сооружений, скважины, сопутствующая инфраструктура.

## Зона канализационных  очистных сооружений

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов канализационных очистных сооружений,

сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Объекты канализационных очистных сооружений, сопутствующая инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Ртищево  Ртищевского муниципального района Саратовской области. Проектное решение».

## Зона размещения  кладбищ

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, колумбариев), культовых объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Культовые объекты, сопутствующая инфраструктура

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Ртищево  Ртищевского муниципального района Саратовской области. Проектное решение».

## Зона режимных объектов

Предназначена для размещения объектов капитального строительства и земельных участков, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности, охраны правопорядка, иных видов деятельности, связанных с особым (закрытым) режимом эксплуатации.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не совпадающие с целевым назначением зоны.

## Зона объектов размещения отходов потребления

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения различных объектов по переработке и утилизации отходов производства и потребления (мусоросортировочные комплексы, заводы, установки, площадки временного хранения отходов, полигоны по захоронению отходов и т.п.), вспомогательных объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Мусоросортировочные объекты, полигоны захоронения отходов, иныеобъекты связанные с переработкой и утилизацией отходов, сопутствующая инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Ртищево  Ртищевского муниципального района Саратовской области. Проектное решение».

Данная зона не может быть расположена в границах населенного пункта.

## Зона размещения скотомогильников

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов по захоронению животных, вспомогательных объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Яма Беккари, объекты для захоронения животных.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Ртищево  Ртищевского муниципального района Саратовской области. Проектное решение».

Данная зона не может быть расположена в границах населенного пункта.

# Footnotes

Установлено в соответствии с ч.1 12ст.16 и с ч.1 ст.16.1. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 07.12.2011г.).