МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

САРАТОВ 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

И.о. директора института                                                                      Р.В. Карякин

Зам. дир. по архитектуре                                                                       Н.Н. Шитова

Начальник отдела                                                                                   С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                                   Т.Ю. Волгина

Саратов 2017 г

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том.№1. Материалы по обоснованию

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта размещения муниципального образования город Ртищево на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1:100 000 |
| 2 | Карта современного использования территории муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1: 5 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области. Существующее положение | М 1: 5 000 |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области. Проектное решение. | М 1: 5 000 |
| 5 | Карта зон планируемого размещения объектов капитального строительства социальной сферы и коммерческих объектов муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1: 5 000 |
| 6 | Карта границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1: 5 000 |

Том.№2. Положение о территориальном планировании

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта функциональных зон муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области. Карта развития внешнего транспорта муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской | М 1:5 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-газоснабжения муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения электроснабжения и связи муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 3 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 4 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | Стр. 6 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Стр. 9 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | Стр. 10 |
| 2 | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | Стр. 12 |
| 2.1 | Геологическое строение и рельеф | Стр. 12 |
| 2.2 | Полезные ископаемые | Стр. 15 |
| 2.3 | Климат | Стр. 17 |
| 2.4 | Поверхностные и подземные воды | Стр. 19 |
| 2.5 | Почвенный покров | Стр. 21 |
| 2.6 | Растительность и животный мир | Стр. 22 |
| 2.7 | Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов | Стр. 24 |
| 2.8 | Опасные природные и природно-антропогенные процессы | Стр. 26 |
| 2.9 | Структура и элементы природно-экологического каркаса | Стр. 26 |
| 2.10 | Общие выводы. Риски природного и техногенного характера | Стр. 29 |
| 3 | ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Стр 32 |
| 4 | ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Стр 35 |
| 4.1 | Территория муниципального образования город Ртищево | Стр 35 |
| 4.2 | Территориальные ресурсы | Стр 37 |
| 5 | ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | Стр 39 |
| 5.1 | Динамика численности населения, воспроизводство и половозрастной состав | Стр 39 |
| 5.2 | Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы | Стр.41 |
| 5.3 | Концептуальные подходы и основные направления демографической политики | Стр.43 |
| 5.4 | Трудовые ресурсы. Прогнозная оценка трудового потенциала | Стр.45 |
| 5.5 | Основные направления в развитии труда и занятости населения | Стр.46 |
| 6 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Стр 49 |
| 6.1 | Хозяйственный комплекс и предпосылки развития муниципального образования город Ртищево | Стр 49 |
| 6.2 | Жилищный фонд и жилищное строительство | Стр.60 |
| 6.3 | Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития | Стр.62 |
| 7 | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ | Стр 78 |
| 7.1 | Планировочная организация муниципального образования | Стр 78 |
| 7.2 | Концепция территориального развития | Стр 78 |
| 7.3 | Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры муниципального образования | Стр 79 |
| 8 | ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ | Стр 81 |
| 8.1 | Общая часть | Стр 81 |
| 8.2 | Объекты охраны | Стр 82 |
| 8.3 | Зоны охраны памятников истории и культуры. Общие положения | Стр. 84 |
| 8.4 | Территория памятника – объекта охраны | Стр 85 |
| 9 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр 86 |
| 9.1 | Внешний транспорт | Стр 86 |
| 9.2 | Улично-дорожная сеть и внутригородской транспорт | Стр 93 |
| 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ | Стр. 97 |
| 11 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Стр.100 |
| 12 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр 103 |
| 12.1 | Водоснабжение | Стр 103 |
| 12.2 | Водоотведение | Стр 107 |
| 12.3 | Санитарная очистка | Стр 109 |
| 12.4 | Теплоснабжение | Стр 111 |
| 12.5 | Газоснабжение | Стр 117 |
| 12.6 | Электроснабжение | Стр 120 |
| 12.7 | Средства связи | Стр 125 |
| 13 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Стр 133 |
| 13.1 | Объекты воздействий | Стр. 134 |
| 13.1.1 | Состояние воздушного бассейна | Стр. 134 |
| 13.1.2 | Состояние водных ресурсов | Стр. 135 |
| 13.1.3 | Состояние почв и земельных ресурсов | Стр. 137 |
| 13.1.4 | Физические факторы воздействия | Стр. 138 |
| 13.2 | Объекты охраны | Стр. 138 |
| 13.3 | Зоны с особыми условиями использования территории | Стр. 138 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования город Ртищево разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области.

Серьезные законодательные изменения по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам сформировали новые требования к разработке градостроительной документации.

Усиление позиций частной собственности и развитие малого предпринимательства опосредованно влияет на пространственное освоение территорий.

Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым Администрация муниципального образования город Ртищево сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях.

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании

технического задания на проектирование.

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- Структурными подразделениями администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области;

- Структурными подразделениями администрации муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области;

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития городского поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения:

- перспективная численность населения,

- объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории,

- основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

В проекте выполнено зонирование территорий муниципального образования с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон.

Проектные решения генерального плана муниципального образования город Ртищево являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки.

При выполнении проекта учитывались следующие градостроительные работы:

«Схема территориального планирования Ртищевского муниципального района Саратовской области (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ТПМ).

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап-	первая очередь генерального плана муниципального образования город Ртищево, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2022 г.;

II этап - расчетный срок генерального плана муниципального образования город Ртищево, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2032 г.;

III этап -	период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана муниципального образования г. Ртищево, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2032-2042 гг.

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2).

Внесение изменений в том 3 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» не проводились (Книга 1,2. Секретно).

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской».

выражает искреннюю благодарность

Авторский коллектив проекта:

С. Я. Замский – начальник «Территориально-планировочной мастерской»;

Т.Ю. Волгина – главный инженер проекта;

«Архитектурно-планировочная часть»:

Т.Ю. Волгина – главный архитектор проекта;

И.В. Айдарова – начальник группы;

Е. А. Абросимова – архитектор III категории;

Раздел «Транспорт»:

В.А. Лисовой – главный специалист по транспорту;

Инженерная инфраструктура:

Раздел «Водоснабжение и канализация»:

Куликов В.Г. – ведущий инженер;

Раздел «Теплоснабжение» и «Газоснабжение»:

Куликов В.Г. – ведущий инженер;

Раздел «Электроснабжение»:

В.И. Кузькин – ведущий инженер;

Раздел «Связь и сигнализация»:

В.И. Кузькин – ведущий инженер;

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»:

С.В. Нестеров – главный специалист по охране окружающей среды;

Раздел «ГО и ЧС»:

В.В. Круглов – главный специалист по ГО и ЧС;

Цели и задачи проекта

Целью Генерального плана муниципального образования город Ртищево является - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий, создания благоприятной среды для проживания.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территории муниципального образования и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами генерального плана муниципального образования город Ртищево, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство всех территорий городского поселения.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству городского поселения, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Муниципальное образование город Ртищево входит в состав Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Муниципальное образование город Ртищево наделено статусом городского поселения, с административным центром –город Ртищево Законом Саратовской области от 29.12.2004 № 1117-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Ртищевского муниципального района».

Таблица 1.1

МО г. Ртищево в структуре Приволжского федерального округа

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2010)

| Наименование | Население | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 30109,4 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 21164,3 | 70,3 |  |
| - сельское население | 8945,1 | 29,7 |  |
| Саратовская область, всего | 2564,8 | 8,5 | 101,2 |
| - городское население | 1904,0 | 6,3 |  |
| - сельское население | 660,8 | 2,2 |  |
| Ртищевский район, всего | 58,7 | 0,19 | 2,3 |
| МО г. Ртищево, всего | 40,0 | 0,13 | 0,03 |

Муниципальное образование г. Ртищево расположено в междуречье левых притоков р. Хопер – рек Ольшанка и Изнаир, в правобережье Саратовской области.

Ртищево – город областного подчинения, центр одноименного района в 205 км к северо-западу от Саратова, железнодорожных узел линий Саратов- Москва и Пенза - Поворино.

Площадь муниципального образования город Ртищево (современное состояние) составляет 3295 га. Население насчитывает 40043. человек на 2015 год.

Историческая справка

Населенный пункт Ртищево возникло в конце XVI — начале XVII веков, считается одним из наиболее ранних русских поселений Прихопёрья. До 1723 года он назывался Покровским — по названию церкви.

В 1723 году по указу Петра I на территории будущих Балашовского и Сердобского уездов были отведены земли и угодья участникам Северной войны. В их числе был отличившийся в боях майор В.М. Ртищев, получивший в поместное владение село Покровское и земли по реке Ольшанке. В 1727 году Ртищевы перевезли сюда крепостных крестьян из других своих поместий. С этого времени у села появилось второе название: Ртищево — по фамилии помещика.

В 1868 году комитетом земской Тамбово-Саратовской железной дороги под строительство станции второго класса были отчуждены полевые наделы крестьян села Ртищева Сердобского уезда. В 1871 году станция Ртищево была сдана в эксплуатацию.

В то же время при станции возник одноимённый посёлок. Фактически, село Ртищево и одноимённый пристанционный посёлок представляли собой единое административное образование: разрешение на аренду и поселение в посёлке, так называемые «приговоры» выдавал сельский сход и подписывал сельский староста. Такое положение вещей сохранялось вплоть до 1917 года, когда была образована Ртищевская волость, с центром в посёлке Ртищево, то есть посёлок стал самостоятельной административной единицей. А в 1920 году посёлку Ртищево был присвоен статус города.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Геологическое строение и рельеф

#### 2.1.1. Геологическое строение

Территория муниципального образования город Ртищево располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. В тектоническом строении территория представлена преимущественно отрицательными структурными элементами — Рязано-Саратовским прогибом, разделяющим Воронежский и Токмовский своды.

Кристаллический фундамент в муниципальном образовании город Ртищево большей частью находится на глубине от 1000 до 2000 м. Он слагается метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

Осадочные отложения, перекрывающие кристаллический фундамент, представлены отложениями преимущественно палеозойско-мезозойской групп, а также палеогеновой и четвертичной системы кайнозойской группы.

Наиболее древними отложениями являются песчаники, известняки и глины девонской системы. Их мощность колеблется от 200 до 400 м Каменноугольные отложения залегают согласно девонским и представлены различными отделами и ярусами. Ярусы сложены серыми доломитизированнными, плотными, глинистыми известняками мощностью до 150 м, чередующимися слоями глин, алевролитов, песчаников, известняков и доломитов общей мощностью 200-300 м.

Мезозойская группа на территории муниципального образования город Ртищево представлена отложениями юрской и меловой систем. Горные породы юрских отложений представлены песчаниками и глинами мощностью до 100 м, а также серыми алевритистыми, тонкослоистыми глинами с большим количеством остатков аммонитов. Мощность отложений достигает 55-60 м.

Широко распространены на территории муниципального образования город Ртищево отложения меловой системы, которые представлены песчанистыми, глинистыми и песчано-глинистыми отложениями, мощностью от 50 до 75 м.

Нижнюю толщу меловых отложений слагают плотные темно-серые глины альбского яруса мощностью до 100 м. Выше по разрезу залегают пески и песчаники сеноманского яруса. Пески мелкозернистые, серые и жёлто-серые. Песчаники рыхлые и крепкие залегают в виде резких прослоев. Общая мощность сеноманских отложений 25-40 м. Отложения сеномана перекрыты глинисто-опоковой толщей сантонского яруса, мощностью 40-50 м. Глины темно-серые, плотные занимают господствующее положение. В виде прослоев отмечаются кремнистовидные опоки.

Верхняя часть разреза меловых отложений сложена породами кампанского яруса и представлена песками желтыми и зеленовато-серыми, тонкозернистыми с подчиненными прослоями рыхлых и крепких песчаников. Общая мощность пород кампанского яруса 20-40 м.

Отложения верхнего отдела меловой системы сложены песками мощностью до 60 м, белым писчим мелом и песчанистым мелом мощностью до 20 м, опоками и серыми кремнистыми глинами мощностью 20-30 м, чередующимися глинами, мергелями и песчаниками мощностью до 5 м.

Из четвертичных отложений наиболее распространены мощные коричнево-бурые суглинки и пески, общая мощность которых изменяется от 10 до 20 м, достигая максимума на водоразделах.

Аллювиальные и делювиальные образования, распространенные по склонам долин рек, оврагов, балок представлены глинистыми песками с гравием и галечником в основании.

Особенностью геологического строения муниципального образования город Ртищево является широкое развитие ледниковых отложений, которые связаны с Днепровским оледенением Русской равнины и представлены ледниковыми (моренные глины и суглинки с валунами, состоящими из красных гранитов, красных и розовых песчаников и гранитогнейсов), водно-ледниковыми (глины и суглинки) отложениями и прикрыта покровными суглинками.

Лёгкие (супесчаные и песчаные) отложения встречаются по долинам рек, но их общая площадь незначительна.

#### 2.1.2. Рельеф

Поверхность территории муниципального образования город Ртищево расположенной в юго-восточной части Окско-Донской низменности на Донской равнине представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую равнину, в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

Средняя высота водораздельных поверхностей на территории района колеблется в пределах 190 м. Крупные водораздельные поверхности лежат на уровне — 225 м. Минимальная абсолютная отметка рельефа приурочена к долине р. Изнаир и составляет 150 м.

Преобладающие уклоны на территории равнины до 1°, в приречных зонах до 2°, в присетевых отрезках — до 3° и больше.

По густоте эрозионного расчленения рельеф относится к слаборасчленённому. Густота долинно-балочного расчленения территории составляет —1 км/км2. Глубина местных базисов эрозии — 60-80 м. Степень эродированности почв 40%.

Долины рек хорошо разработаны, террасированы. Склоны долин прорезаются балками, оврагами и промоинами. Балки хорошо разработаны, корытообразной формы с пологими, прекратившими рост вершинами, высота склонов 8-10 м.

Склоны балок прорезаются растущими оврагами и промоинами, в днищах наблюдаются эрозионные врезы, глубиной до 1 м. Средняя глубина оврагов — 8-10 м.

На водоразделах и склонах встречаются останцы высотой 10-20 м с пологими склонами. Изредка встречаются карстовые формы рельефа в виде одиночных бессистемно расположенных западин, которые группируются в скопления неправильной формы или расположены цепочками, вдоль которых нередко закладываются овраги. В плане западины имеют округлую форму диаметром от 10-12 м до 40-100 м и глубиной от 0,5 до 2-3 м. Западины приурочены к мел-мергельным породам верхнемелового возраста.

Основные черты современного рельефа унаследованы от дочетвертичного рельефа, который сформировался, главным образом, в меловое время и, отчасти, в раннечетвертичное время.

Большая часть территории по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства.

Территории неблагоприятные для застройки — крутые склоны, овраги и поймы, развиты отдельными участками. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий (планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и т.п.).

Выровненные, слаборасчленённые формы рельефа с плавными уклонами предпочтительней использовать для сельского хозяйства.

2.2. Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого муниципального образования.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности муниципального образования, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

На территории муниципального образования город Ртищево выявлен и разведан комплекс различных видов нерудных полезных ископаемых и твёрдых горючих ископаемых.

Разведанные нерудные полезные ископаемые представлены сырьем для производства строительных материалов — глинами кирпичными и керамзитовыми; песками стекольными и строительными.

Кирпичные глины, как строительный материал в муниципальном образовании город Ртищево являются общераспространенным видом сырья. При современном уровне механизации обработки или обогащения сырья для производства кирпича можно использовать даже моренные суглинки, запасы которых на площади практически неисчерпаемы.

Широко распространены строительные пески, половина или более половины, которых являются пригодными для производства бетона.

Месторождения строительного камня мелкие, могут лишь частично удовлетворить нужды местного строительства.

Ниже приведены сведения о месторождениях, их геологическая характеристика и запасы согласно банка данных ресурсной базы твёрдых полезных ископаемых Саратовской области.

- Заовражное месторождение четвертичных аллювиально-делювиальных глин расположено в 3 км южнее ж.-д. ст. Ртищево. Мощность полезной толщи 4,22 м. Промышленные запасы по категории ABC1 — 363 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется с 1964 г.

- Месторождение Заовражное 1 расположено на юго-восточной окраине г. Ртищево. Представлено четвертичными моренными глинами мощностью 4,8 м. Промышленные запасы по категории ABC1 — 2049 тыс. м3.

- Ольшанское месторождение песков расположено в 1 км от ж.-д. ст. Ртищево. Пески желтовато-серые, мелко и среднезернистые с прослоями глин неогенового возраста. Мощность полезной толщи 4,2-15,0 м. Промышленные запасы по категории ABC1 — 174 тыс. м3.

Из твёрдых горючих ископаемых имеются месторождения торфа, однако в настоящее время добыча торфа на территории муниципального образования не ведётся.

Торф, кроме как в топливно-энергетическом комплексе может использоваться в сельском хозяйстве в качестве подстилки для скота, мелиорантов, кроме того, существующий дефицит в органических удобрениях на территории некоторых районов может быть восполнен за счёт торфа.

В целом муниципальное образование г. Ртищево хорошо обеспечено минерально-сырьевой базой строительных материалов, имеет перспективные месторождения минерального сырья сельскохозяйственного и промышленного назначения.

2.3. Климат

Климат муниципального образования город Ртищево, учитывая его расположение на территории Саратовской области, умеренно континентальный. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом могут вторгаться сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода, достигающая +40°С.

Самая низкая температура за последние 100 лет опускалась до –43°С. Но крайние значения температуры воздуха наблюдаются редко (вероятность менее 10%). Среднегодовая температура составляет +4,4°С.

Вегетационный период продолжается 180-184 дня. Сумма активных температур 2400-2500°С. Средняя продолжительность безморозного периода 145-155 дней, число дней со снежным покровом — 130-135.

Территория муниципального образования город Ртищево расположена в зоне значительного увлажнения. Гидротермический коэффициент равен 1.

Среднегодовое количество осадков составляет свыше 550 мм, в том числе за теплый период 225-325 мм. Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков 30-35 мм. В результате таких ливней происходит углубление и paсширение оврагов.

Основным источником накопления влаги в почве являются осадки, выпадающие в холодное время года в виде снега.

Характерной чертой климата являются засухи, причиной которых служит преобладание на юге Европейской части России повышенного давления и возникновения юго-восточных суховеев. В среднем за год в пределах муниципального образования насчитывается до 12-13 дней с суховеями преимущественно слабой интенсивности.

За год бывает до 20 дней с сильными ветрами (со скоростью 15 м/с и более). Среднее число штилей за год составляет около 30-40 дней.

Снежный покров устойчив в течение 124-135 дней. Мощность снежного покрова 20-35 см. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает 63 см. Незначительная высота снежного, покрова и неравномерность его распространения способствует глубокому промерзанию почвы до 99 см. По площади глубина промерзания изменчива и зависит от климатических факторов, местных условий, рельефа, растительности и механического состава грунтов.

Промерзание почвы имеет определенное гидрогеологическое значение, так, как мерзлый слой весной играет роль водоупора, задерживает инфильтрацию талых снеговых вод и увеличивает относительное значение поверхностного стока.

Средний многолетний весенний сток составляет 50-70 мм, в том числе с зяби — 15-18 мм, с залежей и озимых — 70-90 мм.

В целом рассматриваемая территория по климатическим условиям не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

Сумма активных вегетационных температур (2400-2500°С) и количество осадков более 500 мм позволяет получать хорошие урожаи зерновых, технических, кормовых культур и овощей.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, продолжительные туманы, что отрицательно сказывается на урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур и позволяет относить территорию муниципального образования город Ртищево к районам рискованного земледелия.

2.4. Поверхностные и подземные воды

2.4.1. Поверхностные воды

В пределах муниципального образования город Ртищево протекает несколько малых рек, наиболее крупные из которых являются Ольшанка и Изнаир.

Территории муниципального образования находится в бассейне р. Хопёр, главного водного объекта Ртищевского района и являющейся вторым по величине притоком р. Дон. Основные притоки Хопра — Ольшанка и Изнаир.

Река Изнаир может служить источником водоснабжения как для хозяйственно-бытовых, так и для промышленных и сельскохозяйственных нужд.

Малые реки - Изнаир, Ольшанка протекая по равнине, имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плесами. Скорость течения изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой.

Режим рек, отражающей особенности умеренно-континентального климата имеет преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое. Весной в долины поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. Весенний подъем воды в реках продолжается в среднем 12-15 дней. Половодье длиться 25 дней. Во время весеннего половодья сток рек составляет в среднем 80-85%. Летняя межень начинается в начале мая и обычно устойчива.

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой, в цепочку озер. Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной половодье не особенно большое, а при дружной бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца.

Общими чертами для долин рек Хоперского бассейна являются асимметрия их склонов, извилистость русла, а также обращенность крутых склонов на восток, пологих — на запад.

Речной сток малых рек дренирующих территорию муниципального образования поддерживается, главным образом, за счет подземного стока водоносных горизонтов, которые питают многочисленные родники по склонам и дну речных долин и по оврагам.

Малые реки играют большую роль у населения, являясь источником водоснабжения, широко используются для водопоя скота, полива садов, огородов и как места отдыха. Вода малых рек может использоваться в сельскохозяйственном производстве и в бытовых целях.

В целом вся территория муниципального образования г. Ртищево хорошо обеспечена гидроресурсами.

#### 2.4.2. Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию, территория муниципального образования город Ртищево принадлежит Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну. На территории этого района почти всюду до глубины 10-20 м залегают безводные валунные суглинки и глины среднечетвертичного возраста. Только местами они заключают в себе слабый водоносный горизонт — грунтовые воды, изредка используемые посредством шахтных колодцев. Первый от поверхности водоносный горизонт приурочен к пескам и песчаникам кампанского яруса. В долинах рек и крупных балок он дренирован, образуя иногда, родники с дебитом от 30 до 100 м3/сут., На водоразделах кампанский водоносный горизонт залегает на глубине от 15 до 80 м. Мощность водоносной толщи 20-40 м. Воды кампанского горизонта пресные, с минерализацией до 1 г/л.

К пескам сеноманского яруса, залегающим на глубине 80-100 м, приурочен напорный водоносный горизонт (напор достигает 50-60 м). Мощность водоносного горизонта 25-40 м. Статический уровень устанавливается на глубинах 18-20 м от поверхности земли. Воды пресные с минерализацией до 1 г/л. По химическому составу — гидрокарбонатно-кальцевые, умеренно жесткие, с плотным остатком 600-800 мг/л.

Из выше приведенной гидрогеологической характеристики следует, что  муниципальное образование город Ртищево характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями.

2.5. Почвенный покров

Согласно почвенному районированию территория муниципального образования г. Ртищево относится к Северо-Замедведицкому (Ртищево-Турковскову) почвенному району. В городском поселении на территории района доминируют чернозёмы выщелоченные, обладающие высоким плодородием.

Выщелоченные черноземы наиболее распространены и занимают наибольшую площадь в муниципальном образовании город Ртищево. Сформировались они в условиях лесостепи или пограничной с ней степи при участии луговой растительности. У черноземов выщелоченных хорошо развитый, глубокогумусированный и промытый от солей почвенный профиль.

Среди выщелоченных черноземов наиболее распространены  слабовыщелоченные среднемощные среднегумусные слабосмытые тяжелосуглинистые разновидности.

Почвы в основном тяжелого, а на выходах коренных пород легкого гранулометрического состава. Мощность гумусового горизонта среднемощных разновидностей от 60 до 80 см. Содержание гумуса в пахотном слое у среднемощных черноземов 7,7-8,0%, у смытых — 5,5-6,3%.

Выщелоченные черноземы являются лучшими в области по своим агрономическим свойствам. Они эрозионно и геохимически устойчивы, обладают большой буферной способностью. 	Эти почвы богаты гумусом и отмечаются высоким плодородием.

По долинам рек развиты аллювиально-луговые почвы, которые используются под посевы технических культур, картофеля и овощей.

В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами оврагов и балок. Смыто-намытые почвы располагаются, на пологих (1-3°), покатых (3-5°), сильно-покатых (5-10°), крутых задернованных скатах и днищах балок, местами обрывистых (>45°), слабозадернованных и размытых днищах оврагов, а также по обрывистым берегам рек.

Эти почвы преимущественно не пригодны для использования в сельскохозяйственном производстве, возможен лишь ограниченный выпас по балкам. Чтобы прекратить рост оврагов необходимо строительство гидротехнических сооружений по днищам и вершинам действующих оврагов, закрепление берегов рек и водоемов. Облесение действующих оврагов, сохранение лесокустарниковой растительности.

Все черноземные почвы муниципального образования г. Ртищево пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения плодородия почв и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

2.6. Растительность и животный мир

На выщелоченных черноземах муниципального образования характерное распространение получили луговые степи, где они до их распашки чередовались с лесными массивами, создавая ландшафт лесостепи. Луговые степи характеризуются максимальной среди степей видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем. Господствующими растениями луговой степи являются сухолюбивые дерновинные злаки: ковыль перистый, ковыль узколистный, тимофеевка степная, овсец пустынный, типчак, келерия тонкая или тонконог. Обильны также корневищные злаки и осоки: костры береговой и безостый, мятлик узколистный, пырей ползучий, осоки ранняя и приземистая. Разнотравье в этих степях занимает подчиненное положение и состоит из многолетних двудольных растений: лабазника степного, клевера горного, земляники зелёной, девясила иволистного подмаренника настоящего, ястребинки, сон-травы, шалфея лугового колокольчика и др.

Незначительную роль в травостое луговых степей играют эфемеры (вероника весенняя, проломник северный) и эфемероиды (гусиный лук, гиацинник беловатый).

В настоящее время луговые степи сильно изменены в результате их распашки и интенсивного использования под пастбища.

Лесные растительные сообщества распределены по территории муниципального образования г. Ртищево очень неравномерно. Наиболее крупные участки лесов приурочены к высоким водораздельным поверхностям. К балкам (оврагам) приурочены байрачные леса. Травяной покров содержит много степных и лесостепных элементов. В поймах рек и по берегам других водоемов значительно развита прибрежно-водная растительность, где кустарниковый ярус образуют различные виды ив. В травяном покрове доминируют тростник, рогозы узколистный и широколистный, различные виды осок и другие растения.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств муниципального образования г. Ртищево является животный мир, имеющий относительно высокое биологическое разнообразие. Это объясняется физико-географическим положением муниципального образования, своеобразием ландшафтных условий и высокой мозаичностью ландшафтов, что в свою очередь, определяет совместное распространение в пределах исследуемой территории животных с разными требованиями к среде обитания и порождает смешанный состав животного мира. Здесь обитают как типичные представители фауны степи и лесостепи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах р.  Изнаир.

Основными представителями луговых ценозов являются заяц русак, малый и рыжеватый суслики, барсук; встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полевка, часто встречается обыкновенная лисица.

Видовой состав птиц сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика лугов в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам лугов изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел, из хищников: степной орел, коршун, ястреб, скопа.

Среди пресмыкающихся наиболее многочисленна на данной территории прыткая ящерица.

На водных просторах озер, прудов и в зарослях по берегам рек в изобилии обитают и гнездятся многие виды водоплавающих и околоводных птиц. Среди них утки (лысухи, чирки, кряквы, гоголь), кулик, чибис, витютень, вальдшнеп, камышовка, цапля серая, журавль серый, лебеди.

Среди млекопитающих, населяющих околоводные местообитания можно встретить бобра, ондатру, выхухоль. Из хищных птиц встречается лунь болотный, филин, сова.

Все указанные виды имеют эстетическое и большое экологическое значение для поддержания экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах.

К отрицательным явлениям, наносящим урон животному миру и рыбному хозяйству относятся браконьерство, загрязнение водоемов и овражно-балочной сети промышленно-бытовыми отходами, удобрениями и ядохимикатами.

2.7. Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория муниципального образования город Ртищево располагается в юго-восточной части Окско-Донской низменности на Донской равнине преимущественно в южной лесостепи в подзоне луговой степи.

Поверхность территории представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую равнину, в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

Лесостепная зона в пределах муниципального образования характеризуется распространением луговых степей на выщелоченных черноземах с участками небольших лесных массивов в поймах рек.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные природно-территориальные целостности ― ландшафтные районы. Согласно схеме ландшафтного районирования, рассматриваемая территория приурочена к двум ландшафтным районам, один из которых интразональный.

Изнаир-Ольшанский ландшафт Изнаир-Аркадакского ландшафтного района занимает практически всю территорию  муниципального образования город Ртищево.

Абсолютные высоты в данном ландшафте от 150 м в долинах до 225 м на водоразделах. Ландшафт характеризуется господством плоских и слабонаклонных равнин, очень пологих склонов (1-3°). Придолинные склоны имеют уклоны от 3-5° до 10°.

Почвенный покров представлен черноземами выщелоченными и оподзоленными среднегумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. На придолинных склонах почвы средне- и сильносмытые.

Интразональный Изнаир-Хопёрский долинный ландшафт включает долину р. Изнаир. Абсолютные высоты в данном ландшафте составляют от 150 до 165 м.

Для долин рек характерны аллювиальные пески, супеси, суглинки и глины, а также болотные суглинки и глины в пойменных понижениях. В пойме Изнаира развиты аллювиальные насыщенные среднегумусные среднемощные почвы. На первой надпойменной террасе представлены лугово-черноземные тяжелосуглинистые почвы. На второй надпойменной террасе черноземы остаточно-луговатые среднемощные имеют разную гумусированность: на глинах и тяжелых суглинках черноземы среднегумусные, на средних суглинках — малогумусные, на легких суглинках — слабогумусированные. Поверхности террас, сложенные легкими суглинками, а также легкими и средними суглинками, сформированными на супесях и песках, подвержены процессам дефляции.

2.8. Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории муниципального образования город Ртищево распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (овраги, балки, плоскостной смыв, русловая и боковая эрозия). Развитие и распространение этих форм рельефа по площади контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях муниципального образования.

На территории муниципального образования г. Ртищево отмечаются следующие процессы и явления:

- ветровая эрозия. В слабой степени проявляется на склонах водоразделов. Как правило, ветровой эрозией подвержены черноземы выщелоченные слабо дифференцированные на легких породах;

- линейная эрозия. Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°. Активное проявление эрозии отмечено в долинных комплексах р. Ольшанка;

- боковая эрозия. Наиболее активно боковая эрозия берегов проявляется в долине р. Изнаир. Боковой береговой эрозии способствуют и свойства пород, слагающих верхнюю часть геологического разреза, их легкая размокаемость и растворяемость.

2.9. Структура и элементы природно-экологического каркаса

К основе природно-экологического каркаса муниципального образования г. Ртищево, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, озёр, прудов, водохранилищ, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и крупных балок;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах. На участках междуречий;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террас рек, представляющие пастбища и сенокосы;

- зарастающие, заброшенные участки пашни.

Структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

В муниципальном образовании г. Ртищево к площадным элементам природно-экологического каркаса могут быть отнесены крупные лесные массивы в пойме вдоль рр. Изнаир, Ольшанка и крупных балок, значительные по площади участки разнотравно-злаковых степей. Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек и балок, старицы, полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Кустарниковая и древесно-кустарниковая растительность обычна в долинах малых рек, по берегам прудов, старичных озер. Кроме того, на территории муниципального образования имеются искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос, состоящих из лиственных пород. До не давнего времени все леса муниципального образования г. Ртищево относились к 1 группе. Их хозяйственное использование было существенно ограничено. Законодательством данная группа лесов относилась к лесам, имеющим средообразующее, средостабилизирующее и природоохранное значение с особым природоохранным режимом. В настоящий момент идет реорганизация лесного законодательства. Это может оказать негативное влияние на сохранность лесных природных комплексов муниципального образования.

Зональным типом растительности, который приурочен к междуречным водоразделам и их склонам, являлись луговые и богато-разнотравно-ковыльные степи на выщелоченных чернозёмах, ныне повсеместно распаханные. Остатки естественной степной растительности сохранились в долинах рек, крупных балках и оврагах. В основном большая часть сохранившихся лугово-степных и степных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к некоторому изменению и обеднению растительных сообществ. Однако относительно высокая степень развития овражно-балочной сети района позволяет сохраняться небольшим степным участкам. Наиболее перспективными с точки зрения сохранения и восстановления естественных фитоценозов являются степные участки в оврагах и балках, расположенные вблизи административных, муниципальных границ, приграничных частей хозяйств, а также старозалежный фонд. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, удаленные сенокосные участки, а также старозалежный фонд земель, образовавшийся в результате сокращения пашни на малоценных, малопродуктивных землях. Самовосстановление данных участков, происходившее в последние 15-20 лет демонстрирует их значительный природный потенциал.

Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, ручьев и других водных объектов.

В муниципальном образовании г. Ртищево основными водными объектами являются рр.  Изнаир, Ольшанка. Однако экологическое состояние некоторых водотоков следует признать неудовлетворительным. Это снижает их экологическое значение.

Несмотря на достаточно высокую удельную площадь элементов природно-экологического каркаса муниципального образования, необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие каркас. Кроме того, анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и в целом его раздробленность и обособленность некоторых элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом невозможно. Учитывая дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования г. Ртищево формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса – актуальная и своевременная задача.

2.10. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- Большая часть территории муниципального образования г. Ртищево по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением отдельных участков территорий к которым относятся: крутые склоны, балки, овраги, поймы рек.

При использовании пойменных земель под застройку необходимо проведение специальной инженерной подготовки территории (понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

- Муниципальное образование город Ртищево располагает минерально-сырьевой базой строительных материалов, минеральным сырьем сельскохозяйственного и промышленного назначения.

Разведанные нерудные полезные ископаемые представлены сырьем для производства строительных материалов — глинами кирпичными и керамзитовыми; песками стекольными и строительными.

Широко распространены строительные пески, половина или более половины, которых являются пригодными для производства бетона.

Топливно-энергетическое сырьё в муниципальном образовании представлено торфяными месторождениями. Однако в настоящее время месторождения торфа на территории муниципального образования г. Ртищево не разрабатываются.

- По агроклиматическому районированию Саратовской области муниципальное образование город Ртищево относится к незначительно засушливому тёплому подрайону.

В целом рассматриваемая территория по климатическим условиям не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

Для улучшения микроклиматических условий селитебных территорий рекомендуется ветрозащита планировочными методами с западного и северо-западного, южного и юго-восточного направлений. С учетом господствующих ветров, при размещении нового промышленного и гражданского строительства предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо располагать к северу и северо-востоку от селитебной территории.

- Водные ресурсы муниципального образования г. Ртищево хотя и достаточны, однако для ряда мест требуется строительство прудов и шахтных колодцев.

Потребность муниципального образования в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами, приуроченными к меловым отложениям.

- Доминирующие на территории муниципального образования город Ртищево чернозёмы выщелоченные обладают высоким плодородием и по бонитету занимают ведущее место в Саратовской области, что в свою очередь является привлекательным для инвесторов по дальнейшему развитию аграрного кластера.

- На территории муниципального образования отмечается сильное антропогенное (агрогенное, селитебное и промышленное) преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались территория г. Ртищево и его пригородная зона.

Лесные растительные сообщества распределены по территории муниципального образования г. Ртищево неравномерно. Наиболее крупные участки лесов приурочены к водораздельным поверхностям и долинным комплексам р. Изнаир.

Леса на территории муниципального образования по народнохозяйственному значению относятся к лесам 1-ой группы, имеющие эстетическое, санитарно-гигиеническое, почвозащитное и рекреационное значение.

- Территория муниципального образования город Ртищево расположена в пределах двух ландшафтных районов: Изнаир-Аркадакского и Интразонального.

- Активная хозяйственная деятельность на территории муниципального образования активизирует процессы природно-антропогенного характера: водную, линейную и боковую эрозии.

- Природно-экологический каркас территории муниципального образования г. Ртищево не в полной мере, но позволяет сохранять продуктивный потенциал территории за счет наличия стабилизирующих элементов.

В структуре природно-экологического каркаса выполняющего эколого-стабилизирующие функции территории преобладают лесостепные и водные элементы.

Одним из альтернативных способов использования земель экологического фонда и, в целом, природно-экологического каркаса является развитие природного или экологического туризма на территории муниципального образования, способствующего с одной стороны сохранению ландшафтного и биологического разнообразия, экологическому просвещению, с другой, привлечению инвестиций в охрану природы.

3.ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на Карте  зон с особыми условиями использования территорий    муниципального образования город Ртищево  Ртищевского муниципального района Саратовской области (существующее положение и проектное решение) выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	территории водного фонда;

-	территории городских лесов;

-	территории санитарно-защитной полосы магистральных водоводов;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории водоохранных зон;

-	территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-	территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

-	территории санитарного разрыва железной дороги;

-	территории полосы отвода железной дороги.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных на территории муниципального образования город Ртищево. Проектом генерального плана предлагается упорядочить функциональное зонирование территорий. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон населенных пунктов муниципального образования.

Санитарные разрывы от инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» по нескольким категориям – до жилья, до объектов водоснабжения. В зависимости от назначения объекта и его мощности учитываются минимальные из вышеперечисленных разрывов (до 300 м). Предлагается при осуществлении деятельности по проектированию и строительству проводить дальнейшую оценку конкретных площадок с учётом санитарных разрывов.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования город Ртищево выделены водоохранные зоны: 200 м для рр. Ольшанка и Изнаир, 50 м для прудов и пойменных озер.  Границы прибрежных защитных полос для  рр. Ольшанка и Изнаир, прудов и пойменных озер составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

4.ЗЕМЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Территория городского поселения. Существующее положение

В соответствии с годовым отчётом (форма № 22) «О наличии земель в муниципальном образовании город Ртищево и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 01.01.2014 г.» всего в границах муниципального образования город Ртищево находится 3295 га земель.

Плотность населения – 1215 чел./км2 территории поселения (12,4 чел./га), в 1,7 раза ниже, чем по МО г. Саратов 2133 чел./км2 (21,3 чел./га), что объясняется разницей в структуре застройки и особенностями использования территории.

Из общего количества земель застроено порядка 58,2%, в том числе около 43,5% входит в состав жилых и общественно-деловых зон, остальные 14,7% – в состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

По собственности земли городского поселения распределяются следующим образом:

-	в собственности граждан находится 344 га (62%),

-	в государственной и муниципальной собственности – 211 га (38%).

Таблица 4.1.1

Характеристика земель муниципального образования г. Ртищево

по видам использования

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой застройки, всего | 534 | 16,2 |
|  | в том числе |  |  |
|  | - многоэтажной | 61 | 1,8 |
|  | - индивидуальной | 473 | 14,3 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 901 | 27,3 |
| 3 | Земли промышленности, коммерческой и коммунально-складской застройки | 108 | 3,3 |
| 4 | Земли общего пользования | 670 | 20,3 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, всего: | 345 | 10,5 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 586 | 17,8 |
|  | из них занятые: |  |  |
|  | - предприятиями, занимающимися сельхозпроизводством | 441 | 13,7 |
|  | - садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 58 | 1,8 |
|  | - огородническими объединениями и индивидуальными огородниками | 87 | 2,6 |
| 7 | Земли под водными объектами | 23 | 0,7 |
| 8 | Земли под военными и иными режимными объектами | 29 | 0,9 |
| 8 | Земли под объектами иного специального значения | 48 | 1,4 |
| 10 | Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность | 51 | 1,5 |
| 11 | Итого | 3295 | 100,0 |

Таблица 4.1.2

Структура земель муниципального образования г. Ртищево по угодьям

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья, всего | 879 | 26,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - пашня | 586 | 17,8 |
|  | - многолетние насаждения | 293 | 8,9 |
|  | - сенокосы | - |  |
|  | - пастбища | - |  |
| 2 | Лесные земли, покрытые лесом | - |  |
| 3 | Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд | 102 | 3 |
|  |  | - |  |
| 4 | Под водой | 23 | 0,7 |
| 5 | Земли застройки, всего | 283 | 8,6 |
|  | в том числе занятые промышленными сооружениями | 9 | 0,3 |
| 6 | Под дорогами | 1066 | 32,4 |
| 7 | Болота | - |  |
| 8 | Прочие земли | 942 | 28,6 |
|  | Итого | 3295 | 100,0 |

Таблица 4.1.3

Земли граждан

|  | Наименование хозяйствующих объектов, использующих землю | всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | в собств. гражданга | в собст. юриди-ческих лиц, га | в государств. и муници-пальной собств., га | из неё |
|  |  |  |  |  |  | пожиз-ненное насле-дие | поль-зова-ние | аренда |
| 1 | Садоводы и садоводческие объединения | 58 | 42 |  | 16 |  | 16 |  |
| 2 | Огородники и огороднические объединения | 24 | - |  | 24 |  |  |  |
| 3 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального строительства | 473 | 302 |  | 171 |  | 6 | 86 |
| 4 | Крестьянские и фермерские хозяйства | - | - |  | - |  |  |  |
| 5 | Животноводы и животноводческие объединения | - | - |  | - |  |  |  |
| Итого | 555 | 344 |  | 211 |  | 22 | 86 |
| в % к итогу | 100,0 | 62 |  | 38 |  | 4 | 15,5 |

16,8 % земель городского поселения приходится на земли граждан.

Структура земель граждан по угодьям:

-	сельскохозяйственные угодья – 100 га (14,8% всех земель граждан),

-	земли застройки – 473 га (85,2%);

Выводы:

1. Более 25% территории поселения приходится на земли сельскохозяйственного использования.

2.	Положительным моментом при необходимости изъятия земель под реконструкцию и размещение новой застройки является значительный процент территории, находящейся в государственной и муниципальной собственности (38%).

3.	Учитывая, что часть территорий приходится на земли сельскохозяйственного использования, то есть тех категорий земель, изъятие которых требует серьёзных обоснований, следует отметить, что площадь земель в пределах границ городского поселения, пригодных для градостроительного освоения, ограничена.

4.2. Территориальные ресурсы

С целью определения территориальных ресурсов для развития городского поселения на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

-	планировочные ограничения в использовании территорий городского поселения;

-	источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

-	территориальные различия и проблемы в инженерном оборудовании застройки и территории городского поселения;

-	зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались как непосредственно территории в пределах застройки, так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов муниципального образования город Ртищево.

Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых, производственных зон с размещением новых производственных объектов, а также территории, пригодные для создания рекреационных зон.

По функциональному использованию проектом предусматривается развитие жилой, общественной зон и зоны производственного назначения.

В результате анализа выявлено около 320 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства.

Потенциальная демографическая ёмкость территории определена исходя из плотности населения на 1 га территории в зависимости от её градостроительной, экономической ценности и перспективной архитектурно-планировочной организацией города.

Из общего объёма выявленных площадок намечалось освоение:

-	для жилых зон – 173,45 га,

-         для  общественно-деловых зон– 15 га.

-	для размещения производственныхзон – 96 га;

-         для коммунальных зон – 35 га.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 1,8 млн. м2 общей площади.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования город Ртищево, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Территория муниципального образования город Ртищево в проектных границах составляет 3774, 3184 га.

Территория населенного пункта город Ртищево в проектных границах составляет 3669,7149 га.

5.ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

5.1. Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

По состоянию на 01.01.2015 г. численность постоянного населения муниципального образования город Ртищево составляла 40043 человек. Город Ртищево в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое надежное функционирование.

Динамика численности населения городского поселения за предшествующий период характеризовалась следующими показателями.

### Таблица 5.1.1.

### Динамика численности населения муниципального образования

### г. Ртищево

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числен- ность населения, чел. | 43448 | 43298 | 43151 | 42921 | 41743 | 41251 | 40961 | 40649 | 40248 | 40043 |

Рисунок 5.1.1. Динамика численности населения муниципального образования г. Ртищево, чел.

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением.

Таблица 5.1.2.

Динамика естественного и механического приростов муниципального образования г. Ртищево, чел.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост | -427 | -293 | -321 | - | -35 | -280 | -217 | -289 | -218 | -203 |
| Механический прирост | 277 | 146 | 91 | - | -3 | -10 | -95 | -112 | -13 | -232 |

Рисунок 5.1.2. Динамика естественного и механического приростов муниципального образования г. Ртищево, чел.

Из приведенной таблицы видно, что естественный прирост населения городского поселения имел скачкообразный характер с всегда отрицательными показателями. Миграционный прирост на протяжении 2006-2015 года имел тенденцию к уменьшению, а с 2010 года стал отрицательным, что свидетельствует о желании местного населения сменить место проживания и непривлекательности муниципального образования, как для местных жителей, так и для потенциальных мигрантов.

Численность населения муниципального образования г. Ртищево по состоянию на 2015 г, находящегося в трудоспособном возрасте, составляет 22 200 человек (55,5% от общей численности),

старше трудоспособного 10964 человек (27,3%), моложе трудоспособного – 6879 человек (17,2%).

В соответствии с материалами статистического управления, по состоянию на 2012 г. 43,6% от общей численности постоянного населения – мужчины (17990 человек), 56,4% – женщины (23299 человек).

Таблица 5.1.3.

Возрастная структура населения муниципального образования г. Ртищево на 2015 г., %.

| Возрастные группы | Всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети | 17,2 |  |  |
| Трудоспособный возраст | 55,5 | 27,5 | 28 |
| Старше трудоспособного | 27,3 | 7,1 | 20,2 |

В муниципальном образовании город Ртищево категория населения  «старше трудоспособного возраста» превышает категорию  «дети» из-за низкой рождаемости. Для стабилизации численности населения в семьях должно быть в среднем  2 ребенка, что будет соответствовать доле детей порядка 24—25%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 26—28%. Отсюда следует, что городское поселение по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

5.2. Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы

Прогнозирование численности населения городского поселения — весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последнее десятилетие изменений в динамике численности населения города Ртищево, Ртищевского муниципального района и области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре, внешней и внутренней миграции, занятости населения, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню населения и т.д. Учитывались также географическое положение городского поселения, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в городе на начало 2010 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в муниципальном образовании и районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Таблица 5.2.1.

Прогноз численности населения муниципального образования город Ртищево,

оптимистический сценарий

| Возрастные группы | 2010 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 года | 1133 | 1201 | 1249 |
| От 3-х до 5 лет | 1165 | 1232 | 1280 |
| От 6 до 7 лет | 766 | 833 | 882 |
| От 8 до 15 лет | 2923 | 2990 | 3039 |
| От 16 до 17 лет | 983 | 1102 | 1170 |
| От 18 до 60 лет мужчины | 11837 | 12842 | 13693 |
| От 18 до 55 лет женщины | 12284 | 13288 | 14137 |
| 56 лет и старше женщины | 7645 | 8655 | 9660 |
| 61 год и старше мужчины | 2553 | 3857 | 4890 |
| Всего | 41289 | 46000 | 50000 |

Численность населения будет расти благодаря улучшающимся показателям естественного движения в сторону положительного прироста и положительному миграционному сальдо. Однако, одновременно с ростом числа жителей сел ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Произведенные расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения городского поселения. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2010 по 2032 год снизится удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) — с 14,5% до 12,9%. В то же время абсолютное число детей за указанный период возрастет примерно на 463 человека.

Таблица 5.2.2.

Прогноз возрастной структуры населения муниципального образования

г. Ртищево, оптимистический сценарий

| Возрастные категории | 2010 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 5987 | 14,5 | 6256 | 13,6 | 6450 | 12,9 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 25104 | 60,8 | 27232 | 59,2 | 29000 | 58,0 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 10198 | 24,7 | 12512 | 27,2 | 14550 | 29,1 |
| Всего | 41289 | 100,0 | 46000 | 100,0 | 50000 | 100,0 |

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала городского поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, оптимизация сиситемы здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

5.3. Концептуальные подходы и основные направления демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в муниципальном образовании г. Ртищево была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления в вопросах демографической политики. Важно развитие г. Ртищево как социально-культурного центра муниципального района, в котором можно получить весь спектр качественных социальных услуг.

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы — пенсионеры — выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим. Большое значение приобретает также развитие системы здравоохранения городского поселения.

Положительной демографической тенденцией в последние годы является увеличение доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании г. Ртищево, как и в муниципальном районе  в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

5.4. Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на  01.01.2010 г. население муниципального образования г. Ртищево в трудоспособном возрасте составляло 25096 человек (12734 женщины и 12362 мужчины).

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно-предсказуемых факторов. В основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2022 и 2032 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения муниципального образования в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

Таблица 5.4.1.

Прогноз численности трудоспособного населения муниципального образования г. Ртищево, оптимистический сценарий

| Возрастные группы | 2010 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| От 16 до 17 лет | 983 | 1102 | 1170 |
| От 18 до 60 лет мужчины | 11837 | 12842 | 13693 |
| От 18 до 55 лет женщины | 12284 | 13288 | 14137 |
| Всего | 25104 | 27232 | 29000 |
| В % к 2012 году | 100,0 | 108,5 | 115,5 |

Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в трудоспособном возрасте за предстоящий двадцатилетний период увеличится на 3896 чел. или на 15,5%.

Однако необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения от 16 до 19 лет. В тоже время в муниципальном образовании г. Ртищево к 2032 г. увеличится доля лиц в возрасте от 45 до 59 лет, то есть произойдет постарение трудовых ресурсов.

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения позитивно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

5.5. Основные направления в развитии труда и занятости населения

Муниципальное образование г. Ртищево обладает высоким трудовым потенциалом с положительной динамикой трудоспособного населения и определенными резервами для его роста.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития городского поселения, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы муниципального образования (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

Выводы

В результате проведенного анализа демографической ситуации муниципального образования город Ртищево были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде таблицы 5.5.1.

Таблица 5.5.1.

Демографический анализ муниципального образования г. Ртищево

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| г. Ртищево является районным центром | Низкий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (14,5%) |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения (60,8%) | Наличие половой диспропорции (муж. – 43,6%, жен. – 56,4%) |
|  | Отрицательный естественный прирост (- 274 чел./год) |
|  | Отрицательный миграционный прирост (-16 чел./год) |
|  | Высокий удельный вес пожилого населения (24,7%) |

Из всех неблагоприятных факторов наиболее опасным является низкий уровень рождаемости, который на перспективу может отразиться негативным образом на будущей численности населения и на половозрастной структуре. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста, в первую очередь за счет роста увеличения рождаемости и снижения смертности.

Прогноз численности населения

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития муниципального образования город Ртищево, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, малого бизнеса.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройств, проектом рассматривается численность населения на первую очередь строительства 46 000 человек, на расчетный срок – 50 000 человек.

6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития муниципального образования г. Ртищево

6.1.1. Экономическая база развития городского поселения

Современная структура производства в муниципальном образовании город Ртищево строилась с учетом исторически мощного потенциала Саратовской области, удобного географического расположения муниципального образования и исторического освоения территории. Плодородные земли городского поселения издавна привлекали земледельцев. Позднее, строительство железнодорожной магистрали обусловило увеличение доли населения, занятого на транспорте, что сохраняется до настоящего времени.

Город Ртищево – центр среднеразвитого региона аграрно-индустриального типа. Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2006 г. составляло 340 единиц.

Экономика городского поселения в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор. Полноценным из его составляющих в муниципальном образовании является только сельское хозяйство. Добывающая промышленность представлена производством природных строительных материалов. Особенно велики запасы песка и глины. Но в настоящее время добыча имеет ограниченные и преимущественно местного значения возможности. Лесное хозяйство также имеет определенную базу для развития.

  - вторичный сектор — также не основной в хозяйственном комплексе муниципального образования, в основном выполняет функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса городского поселения, и уступает им по стоимости произведенной продукции.

  - третичный сектор — наиболее мощное звено в хозяйственном комплексе муниципального образования. В первую очередь это относится к транспортному комплексу г. Ртищево — это крупнейший в области железнодорожный узел, имеющий федеральное значение. Обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики городского поселения.

Неблагоприятные условия развития промышленности в муниципальном образовании г. Ртищево, как и в области и стране в целом, в первой половине 1990-х годов привели к резкому сокращению объёмов производства промышленной продукции практически всех отраслей. С конца 90-х годов наметились положительные в этом направлении сдвиги.

6.1.2. Промышленность

В настоящее время промышленный комплекс муниципального образования г. Ртищево — важная составная часть его экономики, включающая в себя ряд отраслей, главными из которых являются машиностроение, легкая, пищевая промышленность и строительство.

Неблагоприятные условия развития промышленности в городском поселении, как и в области и стране в целом, в первой половине 1990-х годов привели к резкому сокращению объемов производства промышленной продукции практически всех отраслей. С конца 90-х годов наметились положительные в этом отношении сдвиги. Тем не менее, темпы роста производства промышленной продукции городского поселения в последние годы уступали соответствующим показателям Саратовской области и Российской Федерации.

Промышленность Ртищевского района отличается высокой отраслевой и территориальной концентрацией. На долю центра района – г. Ртищево приходится более 95% всего районного промышленного производства. Здесь работают  предприятия следующих отраслей промышленности:

  - машиностроение и металлообработка (ОАО «Аргон») специализируется на производстве электромагнитных приводов, охранных систем для жилых и нежилых помещений, сторожевых устройств для автомобилей, индикаторов поворота, металлической фурнитуры и опор для мебели, промышленных машин и оборудования для производства и переработки кормов для животных, промышленных машин для нарезки сена, соломы и травы на корм для животных, промышленных машин для дробления зерна на корм для животных.

  - пищевая промышленность (Хлебозавод № 1) производит хлебобулочные и макаронные изделия, колбасы, безалкогольные напитки.

  - легкая промышленность представлена ЗАО «Даргез» производящим перо-пуховые изделия.

  - электроэнергетика представлена МУП «Теплотехник».

Ключевыми проблемами развития промышленности в муниципальном образовании являются:

  - дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

  - высокая степень физического и морального износа основного капитала (около 70%), наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

  - недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;

  - недостаточная инвестиционная активность большинства предприятий, инертность и «неумение» работать с инвесторами;

  - слабое развитие экспортного потенциала промышленного комплекса, отсутствие агрессивного маркетинга;

  - длительная недогрузка производственных мощностей предприятий, обусловившая во многом снижение их технологического и кадрового потенциала, потерю производственных навыков, опыта и квалификации персонала;

  - недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Характерной чертой развития промышленного производства в городском поселении является и неиспользуемая, простаивающая в настоящее время часть производственных мощностей обрабатывающей промышленности, которая может быть вовлечена в производство.

В социальном аспекте загрузка простаивающих мощностей означает увеличение занятости, смягчение социальной напряженности.

Структура промышленного производства муниципального образования город Ртищево отличается от региональной. В частности, велика доля машиностроения и пищевой промышленности, при низкой доле топливно-энергетического комплекса.

Машиностроение — важная отрасль промышленного комплекса  муниципального образования. Городское поселение, как и Саратовская область в целом, не имеют своей собственной сырьевой базы для развития машиностроения, но, являясь крупнейшим железнодорожным узлом, имеет возможности для получения необходимой металлопродукции из других регионов России, в частности, Урала, Центрально-Черноземного района. Степень использования производственных мощностей на предприятиях отрасли относительно низкая.

ОАО «Аргон» специализируется на производстве электрически-распределительной аппаратуры. Расширение территории предприятия и увеличение производственной мощности не планируется.

Велика доля легкой промышленности, которая представлена одним крупным предприятием ООО «Даргез-Ртищево». Предприятие специализируется на выпуске перопуховых изделий: подушек, одеял. Расширение территории предприятия и увеличение производственной мощности не планируется, т.к. оной из проблем развития предприятия является сбыт готовой продукции.

За последние годы в структуре промышленного производства муниципального образования снизился, и без того небольшой, удельный вес пищевой промышленности. Она имеет классическую отраслевую структуру и работает преимущественно на собственном сырье.

ЗАО «Птицевод» специализируется на производстве яиц. В перспективе намечается реконструкция корпусов и промышленное строительство без расширения территории предприятия.

ООО «Хлебзавод №1 г. Ртищево» специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, а также безалкогольных напитков. В перспективе намечается промышленное строительство без расширения территории предприятия.

Доля топливно-энергетического комплекса значительна, несмотря на то, что представлена одним предприятием. В г. Ртищево функционирует МУП «Теплотехник». Предприятие осуществляет поставки тепловой энергии организациям и населению. Производственные мощности предприятия используются на 100%, износ основных фондов около 60%. Среди главных проблем предприятия указывают на износ оборудования.

Строительный комплекс муниципального образования представлен несколькими предприятиями: ООО «А-Скорпио», ООО «Монтажник». Среди проблем комплекса — отсутствие объема работ, износ основных фондов.

Проведенный анализ производственного сектора экономики муниципального образования г. Ртищево позволяет сделать следующие выводы.

- За годы советской модели хозяйствования здесь сложился многофункциональный территориально-производственный комплекс, включающий предприятия железнодорожного транспорта, машиностроения, легкой, пищевой промышленности, а также аграрной и строительной специализации.

- Для промышленного производства на современном этапе характерна устойчивая тенденция роста при значительной отраслевой дифференциации этого процесса.

- Прослеживается тенденция сокращения численности рабочих, характерная также для области и России в целом.

- Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности, являются:

  - быстрый рост издержек производства в результате ускорения роста цен на сырье, полуфабрикаты, комплектующие, энергоносители и пр.;

  - устаревшая технико-технологическая база;

  - дефицит квалифицированных кадров;

  - инерция сложившейся структуры производства и ее слабая реструктуризация.

- Для промышленного производства характерен невысокий уровень использования производственных мощностей.

- Наиболее высокий уровень использования производственных мощностей и тенденция повышения этого уровня свойственно производствам, выпускающих конкурентоспособную продукцию (легкая промышленность — 95%).

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе является развитие машиностроительного комплекса, как высоко инновационного сектора экономики.

В связи с развитием строительного комплекса, просматривается перспектива развития промышленности строительных материалов.

В связи с развитием сельского хозяйства, восстановлением и расширением сырьевой базы получит ускоренное развитие пищевая и перерабатывающая промышленность.

6.1.3. Основные направления развития промышленности муниципального образования г. Ртищево

Стратегическая цель промышленной политики городском поселении видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для муниципального образования г. Ртищево производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в электронной промышленности, в промышленности строительных материалов, глубокой переработки местного сырья. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Ртищевской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла (пищевая, легкая, строительных материалов).

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции с целью приближения к сырьевой базе.

5. Генеральным планом предусмотрено около 96 га для развития промышленных зон, в том числе 30 га для размещения малотоннажного нефтеперерабатывающего завода.

6.1.4. Аграрный сектор экономики муниципального образования г. Ртищево

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного комплекса муниципального образования г. Ртищево. А основным средством его производства выступает земля.

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей городского поселения составляет 586 га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают значительный удельный вес — 33,2%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится 80% сельхозугодий. Относительно скромное место — 19,1% занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Природные условия муниципального образования г. Ртищево благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Тем не менее, это один из наиболее не сбалансированных в Саратовской области поселений по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур.

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. В посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые культуры.

В хозяйствах поселения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля, овощных и кормовых культур.

Обращает на себя внимание низкая урожайность зерновых, что свидетельствует об определяющем влиянии состояния природных условий, а не уровня агротехники.

Важно отметить и то, что производство зерна почти полностью сконцентрировано в КФХ и крупных сельскохозяйственных организациях, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов. Практически не возделываются зерновые культуры в хозяйствах населения.

Таблица 6.1.3.1.

Производство зерновых культур в муниципальном образовании

г. Ртищево по категориям хозяйствам, тыс. ц. (2011)

|  | Все категории хозяйств | С/х организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 568,7 | 187,0 | 381,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| Пшеница озимая | 97,5 | 18,4 | 79,1 |
| Пшеница яровая | 116,4 | 19,3 | 97,1 |
| Рожь озимая | 50,8 | 22,3 | 28,5 |
| Ячмень яровой | 204,9 | 77,9 | 127,0 |
| Овес | 18,2 | 10,3 | 7,9 |
| Кукуруза на зерно | 19,0 | 17,5 | 1,5 |
| Просо | 27,5 | 8,0 | 19,5 |
| Гречиха | 17,1 | - | 17,1 |
| Зернобобовые | 17,4 | 13,2 | 4,2 |

Широкая диверсификация структуры зерновых делает их менее уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий, хотя и лишает их преимуществ узкой специализации.

Технические культуры занимают высокий удельный вес в структуре посевных площадей муниципального образования г. Ртищево.

О значимой позиции технических культур в растениеводстве городского поселения свидетельствует и видовой спектр их возделывания. Они представлены не только группой масличных культур, среди которых доминирует подсолнечник, но и сахарной свеклой.

Благодаря высокой урожайности подсолнечника в муниципальном образовании эта культура одна из рентабельных в хозяйствах рассматриваемой территории. Но, помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает хороший корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос — с 1 га площади посева можно собрать до 100 кг меда.

Как и зерновые культуры, подсолнечник не возделывается в товарных масштабах в хозяйствах населения.

Большую роль в структуре растениеводства и сельского хозяйства городского поселения в целом играет овощеводство.

Таблица 6.1.3.2.

#### Динамика удельного веса картофеля и овощебахчевых культур в посевной площади  муниципального образования, % (все категории хозяйств)

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010- г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь |
| МО | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Валовой сбор, тыс. ц |
| - картофель | 308,0 | 277,4 | 248,0 | 240,0 | 116,8 | 207,0 | - |
| - овощи открытого типа | 36,0 | 36,0 | 47,9 | 40,0 | 37,0 | 45,7 | - |

Важно отметить и то, что объем производства овощей в последние годы имеет тенденцию к росту. В 2011 году собрано 4,6 тыс. т овощей открытого типа против 3,6 тыс. т в 2006 году, при урожайности 156,5 ц/га

Масштабы производства картофеля в целом достаточные для обеспечения продовольственных потребностей местного населения.

Муниципальное образование город Ртищево относится к поселениям области с большой концентрацией многолетних насаждений. Из плодовых и косточковых преобладают яблони и вишни, а из ягодников наиболее известны насаждения малины, смородины, клубники, крыжовника и др.

По стоимости произведенной продукции животноводство, в муниципальном образовании город Ртищево, несколько уступает растениеводству, однако играет весьма важную роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние годы претерпела некоторые изменения.

- Таблица 6.1.3.3.

#### Динамика поголовья скота в муниципальном образовании, тыс. голов

#### (все категории хозяйств)

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 01.06. 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 13,9 |
| в том числе — коровы | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| Свиньи | 18,6 | 20,3 | 21,2 | 23,4 |
| Овцы и козы | 7,2 | 8,6 | 9,8 | 10,6 |
| Птица | - | 152,7 | 169,5 | 262,0 |
| Лошади | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных преобразований сопровождалось и резким увеличением объема производства большинства видов животноводческой продукции

Таблица 6.1.3.4

#### Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции  муниципального образования, все категории хозяйств

| Годы | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 5,9 | 6,3 | 6,4 |
| - молоко, тыс. т | 20,2 | 21,0 | 19,0 | 22,8 | 22,0 | 23,5 |
| - яйца, млн. шт. | 37,4 | 34,9 | 37,5 | 40,3 | 40,7 | 48,4 |

По основным показателям продуктивности животноводства муниципальное образование город Ртищево превышает соответствующие показатели по области в целом. К тому же виден рост продуктивности отдельных видов животных в последние годы на фоне роста среднеобластных показателей.

6.1.5. Основные направления развития аграрного сектора муниципального образования г. Ртищево

Профиль муниципального образования город Ртищево определяется как транспортно-промышленный, в то же время сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории. Это вызвано следующими причинами:

- Территория городского поселения по качественным характеристикам агроклиматических показателей являются благоприятной для развития многоотраслевого сельского хозяйства; при этом в муниципальном образовании традиционно ведется производство многих пищевых продуктов, имеются соответствующие мощности и кадры.

- Показатель естественного плодородия – бонитет почв один из самых высоких в Саратовской области. А это один из главных факторов продуктивности сельскохозяйственных угодий.

- Необходимость обеспечения многотысячного городского населения основными продуктами питания.

Основные возможности для развития сельского хозяйства муниципального образования город Ртищево следующие:

- постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

- привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

- развитие в районе перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

- развитие оптовых торговых фирм в районе;

- концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности.

Последний пункт является особенно важным для предприятий городского поселения, т.к. обычно главной причиной низкой реализации продукции является ее неправильное позиционирование и неправильные каналы распространения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды).

Основная цель развития агропромышленного комплекса муниципального образования в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие агропромышленного комплекса должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение объемов производства и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий в городе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство муниципального образования город Ртищево способно стать прибыльным и развивающимся.

6.2. Жилищный фонд  и жилищное строительство

6.2.1. Современное состояние муниципального образования город Ртищево

В соответствии с данными федеральной службы государственной статистики, по состоянию на конец 2013 г. жилищный фонд муниципального образования г. Ртищево составил 1460,4 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью составила 36,5 м2 на 1 постоянного жителя.

55,7% из общего объёма приходится на многоэтажный и малоэтажный многоквартирный жилищный фонд, 44,3% жилищного фонда размещается в усадебной застройке.

Общая площадь «ветхого» жилищного фонда с износом свыше 65% – 3,2 тыс. м2 (0,2% от общего объёма существующего жилья).

Таблица 6.2.1.

Благоустройство жилищного фонда, %

| Всего | водопро- водом | канали- зацией | отопле- нием | горячим водоснаб-жением | газом | ванными (душем) | напольными электро-плитами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 | 66 | 65,5 | 98,5 | 57,3 | 97,9 | 64 | - |

Таблица 6.2.2

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 424,8 | 29,1 |
| 2 | Панельные, балочные | 215,4 | 14,8 |
| 3 | Смешанные | 1,2 | 0,1 |
| 4 | Деревянные | 760,8 | 52,0 |
| 5 | Прочие | 58,2 | 4,0 |
| Итого | 1440,2 | 100,0 |

Таблица 6.2.3

Характеристика жилищного фонда по годам возведения

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 г. | 35,3 | 2,4 |
| 2 | 1921-1945 г.г. | 82,8 | 5,6 |
| 3 | 1946-1970 г.г. | 840,5 | 57,6 |
| 4 | 1971-1995 г.г. | 373,2 | 25,9 |
| 5 | После 1995 г.г. | 123,6 | 8,5 |
| Итого | 1440,2 | 100,0 |

Таблица 6.2.4

Характеристика жилищного фонда по износу

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 586,2 | 40,2 |
| 2 | От 31 до 65% | 871 | 59,6 |
| 3 | От 66 до 70% | 1,9 | 0,1 |
| 4 | Свыше 70% | 1,3 | 0,1 |
| Итого | 1440,2 | 100,0 |

Таблица 6.2.5

Структура ввода жилищного фонда всех форм собственности

за 2007-2011 гг.

| Годы | Муниципальное | Индивидуальное | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % |
| 2007 | - |  | 7,62 | 100 | 7,62 | 100 |
| 2008 | - |  | 7,551 | 100 | 7,551 | 100 |
| 2009 | - |  | 7,739 | 100 | 7,739 | 100 |
| 2010 | - |  | 7,236 | 100 | 7,236 | 100 |
| 2011 | - |  | 6,944 | 100 | 6,944 | 100 |
| 2013 |  |  | 8,1 | 100 | 8,1 | 100 |
| 2014 |  |  | 11,9 | 100 | 11,9 | 100 |
| 2015 |  |  | 7,1 | 100 | 7,1 | 100 |
| В среднем за период | - |  | 8,024 | 100 | 8,024 | 100 |

6.2.2. Жилищное строительство

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 363,6 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 1,8 млн. м2 общей площади.

При проектной численности населения 50 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 35,0 м2/чел., в том числе в новой секционной многоквартирной застройке – до 25 м2/чел., в новой усадебной коттеджной – до 45-50 м2/чел.

Принятые плотности застройки:

-	многоэтажная секционная застройка – 280чел./га;

-	усадебная застройка:

-	при участках 8 соток – 40 чел./га;

-	при участках 10-15 соток – 20-25 чел./га.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается:

-	под многоэтажную, среднеэтажную многоквартирную застройку – 18 га;

-	под индивидуальную коттеджную застройку – 155 га.

6.3 Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития

6.3.1 Современное состояние

Являясь административным центром, г. Ртищево исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания города и прилегающего района, а также центра повседневного обслуживания жителей города и частично сельских жителей прилегающих населённых пунктов.

Культурно-бытовое обслуживание города представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения, что особенно касается учреждений коммунального обслуживания (пожарные депо, гостиницы и т.п.).

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

По данным Управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района в город Ртищево функционируют двенадцать дошкольных образовательных учреждения, обеспечивающих воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.

Совокупная мощность дошкольных учреждений г. Ртищево составляет 1779 мест. При этом посещали их на 25.02.2016г. - 1554 ребенка. Если рассматривать наполняемость детских дошкольных учреждений с точки зрения их совокупной мощности, то прослеживается превышение числа детей над количеством мест в дошкольных учреждениях.

| № | Наименование детских садов | Адрес | Количество мест | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, куб. м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ»Центр развития ребенка» «Детский сад № 1 «Мечта» | ул. Октябрьская, д. 7а | 245 | 225 | специальное | хорошее | S=5234,7 м2 | 0,92 |
| 1 | Детский сад № 2 «Пчелка» | ул. Котовского, д. 33а | 140 | 128 | специальное | хорошее | S=5944,1 м2 | 1,073 |
| 2 | МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» | ул. Мясокомбинат, д. 5а | 75 | 52 | специальное | удовлетворит. | 2301 | 0,369 |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 4 «Колобок» | ул. 60 лет Октября, д. 1а | 140 | 126 | специальное | удовлетворит. | 4650 | 0,373 |
| 4 | МДОУ «Детский сад № 5 «Сказка» | ул. Рабочая, д. 24 | 110 | 88 | специальное | удовлетворит. | 2708,7 | 0,69 |
| 5 | МДОУ «Детский сад № 6 «Медвежонок» | ул. Победы, д. 8 | 120 | 97 | специальное | удовлетворит. | 3203,1 | 0,538 |
| 6 | МДОУ «Детский сад № 7 «Журавушка» | ул. Крылова, д. 11 | 225 | 196 | специальное | удовлетворит. | 7599,3 | 1 |
| 7 | МДОУ «Детский сад № 8 «Вишенка» | ул. Красная, д. 12 | 140 | 123 | специальное | удовлетворит. | 4146 | 0,491 |
| 8 | МДОУ «Детский сад № 9 «Ласточка» | ул. Образцова, д. 2а | 80 | 72 | специальное | удовлетворит. | 2157 | 0,365 |
| 9 | МДОУ «Детский сад № 11 «Золотой петушок» | ул. Советская, д. 15 | 149 | 124 | специальное | удовлетворит. | 3491 | 0,495 |
| 10 | МДОУ «Детский сад № 12 «Звездочка» | ул. 22 Партсъезда, д. 7 | 140 | 130 | специальное | удовлетворит. | 3156,3 | 0,4 |
| 11 | МДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» | Ул. Красный Луч, д. 1а | 120 | 122 | специальное | удовлетворит. | 3294 | 0,651 |
| 12 | МДОУ «Детский сад № 15 «Ручеек» | ул. Железнодорожная, д. 45 | 95 | 71 | специальное | удовлетворит. | 4075 | 0,365 |

ШКОЛЫ

По данным в город Ртищево 9 общеобразовательных учреждений нормативной ёмкостью 6784 места, в которых обучается  3756 учащихся. Таким образом, наблюдается высокая обеспеченность общеобразовательными школами в целом по городу, отмечается их низкая загрузка – 55,3% .

| № | Наименование школ | Адрес | Количество мест | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, куб. м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «СОШ № 1» | ул. Пугачевская, д. 82 | 540 | 420 | специальное | удовлетворит. | 14372,1 | 1,511 |
| 2 | МОУ «СОШ № 2» | ул. Советская, д. 30 | 690 | 440 | специальное | удовлетворит. | S=3621,2 м2 | 0,861 |
| 3 | МОУ «СОШ № 3» | ул. Пугачевская, д. 6 | 600 | 551 | специальное | удовлетворит. | 17258 | 0,953 |
| 4 | МОУ «СОШ № 4» | ул. Чкалова, д. 6 | 1200 | 558 | специальное | удовлетворит. | 23091 | 2,436 |
| 5 | МОУ «СОШ № 5» | ул. Яблочкова, д. 13 | 680 | 300 | специальное | удовлетворит. | 22674,1 | 1,704 |
| 6 | МОУ «СОШ № 7» | ул. Железнодорожная, д. 21 | 980 | 444 | специальное | удовлетворит. | 25812,4 | 0,92 |
| 7 | МОУ «СОШ № 8» | ул. Ильича, д.78 | 680 | 149 | специальное | удовлетворит. | 10426 | 0,602 |
| 8 | МОУ «СОШ № 9» | ул. Железнодорожная, д. 66 | 864 | 504 | специальное | удовлетворит. | 17979 | 1,194 |
| 9 | Негосударственная образовательная школа-интернат № 3 среднего общего образования ОАО «РЖД» | ул. 8 Марта, д. 1а | 550 | 390 | специальное | удовлетворит. | S=5757,7 м2 | 2,772 |

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, куб. м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МОУДОД «Дом детского творчества «Гармония» | ул. 60 лет Октября, д.1 | 50 | 398 | специальное | удовлетворит. | 1347,2 | 0,07 |
| 2 | МОУДОД «Станция юных техников» | ул. 60 лет Октября, д.3 | 58 | 410 | специальное | удовлетворит. | S=413,2 м2 | 0,187 |
| 3 | МОУДОД «Центр детского творчества «Светлячок» | ул. Победы, д. 6 | 50 | 351 | специальное | удовлетворит. | 4066,9 | 0,802 |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, куб. м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | ГУЗ Саратовской области «Ртищевская Районная Больница» | ул. Красная, д. 18 |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  | 1.Поликлиника для взрослых 2.Поликлиника детская |  | 590 150 | 590 150 | Специальное Специальное | Хорошее Удовлетв. | 3825 14036 |  |
|  | 2) Здание главного корпуса |  | 105 | 105 | специальное | удовлетв. | 10729,6 |  |
|  | 3) Здание детской больницы |  | 36 | 36 | специальное | удовлетв. |  |  |
|  | 4) Здание скорой помощи 5) Гинекология 6) Родильное отделение |  | 6 бригад 24 21 | 6 бригад 24 21 | Специальное Специальное | удовлетв. Удовлетв | 350,6 |  |
| 2 | ГУЗ Саратовской области «Ртищевская Районная Больница» | ул. Заречная, д. 93 |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | 1) Здание инфекционного отделения |  | 20 | 20 | специальное | хорошее | 2000 |  |
|  | 2) Здание неврологического отделения |  | 25 | 25 | специальное | удовлетв. | 2100 |  |
| 3 | НУЗ «Отделенческая больница на ст. Ртищево-1 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стационар | ул. Крылова, д. 1 | 100 | 100 | специальное | хорошее | 28248 | 5,1 |
|  | Поликлиника | ул. Железнодорожная, д. 5 | 426 | 427 | специальное | хорошее | 15731,8 | 0,5полоса отвода |

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

| № | Наименование спортивного сооружения | Адрес | Размер участка, га | Имеются ли трибуны | На сколько мест рассчитаны трибуны | По спортивным залам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Строительный объем, м3 | Площадь залов, водного зеркала, м2 |
| 1 | Стадион «Локомотив» | ул.Железнодорожная, д. 72б | 6,5 | есть | 1500 | - | - |
| 2 | Спортивный зал «Локомотив» | ул.Железнодорожная, д. 70а | - | есть | - | 2704 | 338 |
| 3 | ФОК «Юность» | ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | 1,44 | да | 132 | 6532 | 2976 |
| 4 | Бассейн «Дельфин» | ул.Железнодорожная, д. 70а | 1,02 | нет | - | 8660 | 1693 |
| 5. | Хоккейная коробка | ул.Железнодорожная, д. 72 | 0,18 |  |  |  |  |

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в городском поселении представлены предприятиями повседневного и частью периодического обслуживания. Существующие нормы обеспеченности указанными объектами превышены более чем в два раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в муниципальном образовании.

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ

Таблица 6.3.1.

Перечень объектов торговли и общественного питания по состоянию

на 01.01.2016 г.

| № | Наименование учреждения | Адрес | Общая площадь, м2 | Торговая площадь, м2 | Количество работающих, чел. | Специализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Сладкоежка» | ул. Советская, д.6/6 | 41,8 | 31,9 | 4 | Кондитерские изделия |
| 2 | Магазин «Услада» | ул. Железнодорожная, д. 48/6 | 45,6 | 34,8 | 2 | Кондитерские изделия |
| 3 | Магазин | ул. Громова, д. 3 | 71,2 | 43,9 | 2 | Кондитерские изделия |
| 4 | Магазин «У Димы | ул. Железнодорожная, д. 64 | 45,7 | 27,5 | 2 | Ковры, пуховые изделия |
| 5 | Магазин | переулок Школьный, д. 7 | 45,8 | 24 | 3 | Продукты |
| 6 | Магазин «Матушка» | ул. Железнодорожная, д. 58 | 100,2 | 57,8 | 5 | Смешанная |
| 7 | Магазин «Продукты» | ул. Рябиновая, д. 2а | 50,2 | 36,8 | 3 | Продукты |
| 8 | Магазин «То-то» | ул. Железнодорожная, д. 31/1 | 36 | 18 | 3 | Обувь |
| 9 | Магазин «Империя» | ул. Железнодорожная, д. 31/2 | 80 | 20 | 3 | Обувь, одежда |
| 10 | Магазин «Одежда» | ул. Железнодорожная, д. 31/1 | 16,9 | 13 | 1 | Одежда |
| 11 | Магазин «Одежда» | ул. Железнодорожная, д. 31/1 | 16,9 | 6 | 1 | Одежда |
| 12 | Магазин «Одежда» | ул. Железнодорожная, д. 31/1 | 16,9 | 5 | 1 | Одежда |
| 13 | Магазин «Текстиль» | ул. Железнодорожная, д. 54б | 25 | 25 | 1 | Ткани |
| 14 | Магазин «Галантерея» | ул. Железнодорожная, д. 54а | 25 | 25 | 1 | Промтовары |
| 15 | Магазин «Кристина» | ул. Железнодорожная, д. 1, пом. 2 | 25 | 20 | 2 | Свадебный салон |
| 16 | Магазин «Золушка» | ул. Крылова, д. 5 | 50 | 24 | 2 | Одежда |
| 17 | Магазин «Каприз» | ул. Крылова, д. 7а | 52 | 29,5 | 5 | Продукты |
| 18 | Магазин «Карина» | ул. Крылова, д. 7 | 113,9 | 51,8 | 5 | Продукты |
| 19 | Магазин «Автомаркет» | ул. Крылова, д. 6 | 47 | 17 | 1 | Запчасти |
| 20 | Магазин «Все для дома» | ул. Крылова, д. 7а | 92,9 | 64,3 | 7 | Хозтовары |
| 21 | Магазин «Рябина» | ул. Крылова, д. 7а | 55,9 | 41 | 5 | Продукты |
| 22 | Магазин «Калина» | ул. З. Космодемьянской, д. 10 | 65,4 | 39,4 | 6 | Продукты |
| 23 | Магазин «Визит» | ул. Крылова, д. 5 | 29 | 17 | 1 | Продукты |
| 24 | Магазин «Садко» | ул. З. Космодемьянской, д. 18 | 50 | 29 | 3 | Продукты |
| 25 | Магазин «Гурман» | ул. З. Космодемьянской, д. 13а | 31,3 | 23,2 | 4 | Продукты |
| 26 | Магазин «Ковры» | ул. Победы, д. 5а | 118 | 41,1 | 2 | Ковры |
| 27 | Магазин «Канцтовары у Карины» | ул. Победы, д. 13, пом. 12 | 39,7 | 25 | 1 | Канцтовары |
| 28 | Магазин «Елена» | ул. Победы, д. 2а | 47 | 30 | 2 | Продукты |
| 29 | Магазин «Продукты» | ул. Победы, д. 1 | 265 | 31 | 1 | Продукты |
| 30 | Магазин «Валентина» | ул. З. Космодемьянской, д. 10а | 53,1 | 30 | 2 | Продукты |
| 31 | Магазин «Продукты» | ул. З. Космодемьянской, д. 10б | 57 | 42 | 3 | Продукты |
| 32 | Магазин «Рубль-Бум» | ул. Советская, д. 17 | 134 | 107,8 | 11 | Бытовая химия, парфюмерия |
| 33 | Ювелирный салон «999» | ул. Советская, д. 14а | 74,3 | 27,8 | 1 | Ювелирные изделия |
| 34 | Ювелирный салон «999» | ул. Советская, д. 3а | 84,8 | 50,9 | 2 | Ювелирные изделия |
| 35 | Магазин «Лагуна» | ул. Советская, д. 7 | 31,1 | 25,5 | 1 | Промтовары |
| 36 | Магазин «Лагуна» | ул. Советская, д. 7 | 534 | 43,7 | 3 | Промтовары |
| 37 | Магазин «Глория» | ул. Советская, д. 4/18 | 48 | 19 | 1 | Ткани, шторы |
| 38 | Магазин «Сотка» | ул. Громова, д. 1 | 12 | 12 | 2 | Сотовые телефоны |
| 39 | Магазин «Лотос» | ул. Советская, д. 6/5 | 33 | 19 | 1 | Прокат белья |
| 40 | Магазин | ул. Советская, д. 6/4 | 46 | 31,6 | 2 | Одежда |
| 41 | Магазин «Игнат» | ул. Советская, д. 6/3 | 20 | 13,9 | 2 | Постельное белье, одежда |
| 42 | Магазин «Гранд» | ул. Советская, д. 6/2 | 30 | 20,3 | 2 | Мужская одежда |
| 43 | Магазин «Босс» | ул. Советская, д. 4а/3 | 30 | 23 | 2 | Мужская одежда |
| 44 | Магазин «Белоснежка» | ул. Советская, д. 4а/2 | 31,5 | 29 | 2 | Детская одежда, обувь |
| 45 | Магазин «Идеал» | ул. Советская, д. 4а/1 | 45 | 11 | 2 | Одежда |
| 46 | Магазин «Девизион» | ул. Советская, д. 5 | 38,3 | 25 | 3 | Сотовые телефоны |
| 47 | Магазин | ул. Советская, д. 9, пом. 17 | 28,7 | 25 | 3 | Сотовые телефоны |
| 48 | Магазин «Мишутка» | ул. Советская, д. 6а | 48 | 25 | 2 | Детские товары |
| 49 | Магазин | ул. Советская, д. 2/4 | 20 | 20 | 1 | Одежда |
| 50 | Магазин | ул. Советская, д. 2/4 | 30 | 27,6 | 2 | Сувениры |
| 51 | Магазин | ул. Советская, д. 2/5 | 20 | 20 | 2 | Видео- аудио продукция |
| 52 | Магазин «Перекресток» | ул. Советская, д. 6/8 | 44,1 | 22 | 1 | Оргтехника |
| 53 | Магазин | ул. Советская, д. 14а | 74,3 | 27,8 | 2 | Косметика |
| 54 | Магазин | ул. Советская, д. 21 | 60 | 57 | 2 | Мебель |
| 55 | Магазин «запчасти у Кости» | ул. Советская, д. 32 | 20 | 8 | 1 | Запчасти |
| 56 | Магазин «Эдем» | ул. Советская, д. 24, пом. 1 | 65,7 | 39 | 3 | Верхняя одежда |
| 57 | Магазин «Апгрейд» | ул. Советская, д. 7а | 38,8 | 21,4 | 2 | Компьютер и составляющие |
| 58 | Магазин «Уголок» | ул. Советская, д. 26 | 74,6 | 44,2 | 5 | Хозяйственные товары |
| 59 | Магазин «Леяна» | ул. Советская, д. 26 | 48,8 | 39,1 | 1 | Одежда |
| 60 | Магазин | ул. Советская, д. 26 | 40 | 15 | 2 | Запчасти |
| 61 | Магазин «Зоомир» | ул. Советская, д. 28 | 29 | 24 | 1 | Товары для животных |
| 62 | Магазин «Свежее мясо» | ул. Советская, д. 28/53 | 33 | 18 | 3 | Мясо |
| 63 | Магазин «Мир окон» | ул. Советская, д. 17 | 30,2 | 30,2 | 4 | Окна, двери |
| 64 | Магазин «Галина» | ул. Советская, д. 19, пом. 2 | 31 | 17,6 | 1 | Одежда |
| 65 | Магазин | ул. Советская, д. 19 | 18 | 8 | 1 | Диски |
| 66 | Магазин | ул. Советская, д. 7а | 20 | 20 | 1 | Диски |
| 67 | Магазин «Кошки и собаки» | ул. Советская, д. 9, пом. 3 | 59,4 | 44,9 | 2 | Товары для животных |
| 68 | Магазин «Евроспорт» | ул. Советская, д. 9, пом. 17 | 30 | 25 | 2 | Спортивная одежда |
| 69 | Магазин «Советский» | ул. Советская, д. 11, пом. 2 | 52 | 2 | 1 | Продукты |
| 70 | Магазин «Муравейник» | ул. Советская, д. 11а | 186 | 107 | 1 | Стройматериалы |
| 71 | Магазин «Форсаж» | ул. Советская, д. 15а | 24 | 24 | 2 | Запчасти |
| 72 | Магазин «Форсаж» | ул. Советская, д. 17 | 31 | 21 | 2 | Запчасти |
| 73 | Магазин «Зигзаг удачи» | ул. Советская, д. 17 | 46 | 15 | 1 | Продукты |
| 74 | Магазин «Все для Вас» | ул. Советская, д. 4 | 180 | 79 | 14 | Продукты |
| 75 | Магазин «Все для Вас» | ул. Громова, д. 81а | 54,2 | 19 | 2 | Продукты |
| 76 | Магазин «Эдельвейс» | ул. Железнодорожная | 28 | 28 | 1 | Канцтовары |
| 77 | Торговый центр «Кристалл», отдел «Сувениры» | ул. Советская, д. 4а | 5 | 5 | 2 | Сувениры |
| 78 | Магазин «Валенсия» | ул. Красная, д. 1/3 | 60 | 47 | 1 | Промтовары, посуда |
| 79 | Магазин «Торговый дом Юлия» | ул. Красная, д. 2 | 95 | 37,2 | 2 | Обувь |
| 80 | Магазин «Центр обоев» | ул. 50 лет Октября, д. 3 | 240 | 65 | 6 | Обои |
| 81 | Магазин «Ажур» | ул. Красная, д. 2 | 95 | 41,4 | 2 | Шторы, пряжа |
| 82 | Магазин «Ажур» | ул. Советская, д. 1 | 22,7 | 19,3 | 2 | Шторы, пряжа |
| 83 | Магазин «Книгомир» | ул. Железнодорожная, д. 31/2 | 89 | 70 | 3 | Книги, канцтовары |
| 84 | Магазин « Связной» | ул. Железнодорожная, д. 48/1 | 40 | 28,6 | 7 | Сотовые телефоны |
| 85 | Магазин «Евросеть» | ул. Железнодорожная (район школы Искусств) | 40 | 23 | 4 | Сотовые телефоны |
| 86 | Магазин «Строймаркет» | ул. Крылова, д. 2а | 798,2 | 271 | 12 | Стройматериалы, запчасти, отделочные материалы |
| 87 | Магазин | ул. Чкалова, д. 8 | 500 | 150 | 1 | Одежда |
| 88 | Магазин | ул. Советская, д. 17 | 47,2 | 6 | 5 | Сотовая связь |
| 89 | Магазин «Любимый» | ул. Советская, д. 78а | 60 | 24,8 | 4 | Продукты |
| 90 | Магазин «Интернет» | ул. Советская, д. 2/3 | 20 | 20 | 3 | Интернет терминал |
| 91 | Магазин | ул. Красная, д. 5 | 149 | 149 | 3 | Бытовая техника |
| 92 | Магазин | ул. Красная, д. 3 | 101,3 | 30 | 3 | Смешанный |
| 93 | Магазин | ул. Железнодорожная, д. 64 | 201,7 | 53,9 | 4 | Смешанный |
| 94 | Магазин | ул. Сердобский тупик | 136,5 | 25 | 3 | Смешанный |
| 95 | Магазин «Контакт» | ул. Рябова, д. 35 | 129,8 | 29,8 | 3 | Смешанный |
| 96 | Магазин «Стройматериалы» | ул. Пушкина, д. 2 | 851,8 | 50,1 | 1 | Стройматериалы, хозтовары |
| 97 | Магазин «Оргтехника» | ул. Красная, д. 1 | 14,5 | 7 | 2 | Компьютеры, диски |
| 98 | Магазин | ул. Рябова, д. 173 | 29 | 13 | 4 | Товары для животных |
| 99 | Магазин «Газооборудование» | ул. Пензенская, д. 5 | 120 | 96,4 | 1 | Газооборудование |
| 100 | Магазин «Антарес» | Территория колхозного рынка | 250 | 50 | 5 | Стройматериалы |
| 101 | Магазин «Интерьер» | Территория колхозного рынка | 250 | 180,2 | 4 | Промтовары |
| 102 | Магазин «Книги» | ул. Красная, д. 3 | 372,1 | 174,2 | 6 | Книги, канцтовары |
| 103 | Магазин «Возрождение» | ул. Красная, д. 9 | 56,2 | 24 | 3 | Продукты, промтовары |
| 104 | Магазин «Магнит» | ул. Железнодорожная, д. 46 | 128 | 93 | 11 | Смешанная |
| 105 | Магазин «Магнит» | ул. Советская, д. 21 | 274 | 220 | 9 | Смешанная |
| 106 | Магазин «Магнит» | ул. Крылова, д. 5 | 424,3 | 313,5 | 7 | Смешанная |
| 107 | Магазин «Магнит» | ул. Левице, д. 9 | 234,5 | 167,1 | 7 | Смешанная |
| 108 | Магазин «№16» | ул. Пензенская, д. 5 | 195,8 | 72,2 | 2 | Продукты |
| 109 | Магазин «№23» | ул. Рябова, д. 2 | 429,8 | 50,2 | 3 | Продукты |
| 110 | Магазин «№27» | ул. Железнодорожная, д. 19 | 499,7 | 141 | 17 | Продукты |
| 111 | Кафе | ул. Железнодорожная, д. 46 | 832,4 | 80 | 33 | Общепит |
| 112 | Столовая №3 | Локомотивное депо | 473,1 | 80 | 12 | Общепит |
| 113 | Закусочная «Бистро» | ул. 22 партсъезда, д. 6 | 163,2 | 16 | 4 | Общепит |
| 114 | Магазин «Пятерочка» | ул. З. Космодемьянской, д. 13 | 345,9 | 269,7 | 12 | Смешанная |
| 115 | Магазин «Пятерочка» | ул. М. Горького, 53а | 386,7 | 314,1 | 14 | Смешанная |
| 116 | Магазин «Гроздь» | ул. Левице, д. 7 | 232,4 | 160,4 | 16 | Смешанная |
| 117 | Магазин «Гроздь» | ул. Крылова, д. 7 | 227,6 | 171,2 | 15 | Смешанная |
| 118 | Магазин «Пятерочка» | ул. Железнодорожная | 35 | 24,7 | 2 | Продукты |
| 119 | Магазин «Пятерочка» | ул. З. Космодемьянской | 27 | 19 | 2 | Продукты |
| 120 | Бар «Акватория» | ул. Железнодорожная, д. 23 | 116,7 | 100 | 4 | Общепит |
| 121 | Кафе «Экспресс» | ул. Железнодорожная, д. 17 | 318,7 | 57,4 | 12 | Общепит |
| 122 | Кафе «Малибу» | ул. Железнодорожная, д. 17 | 142 | 142 | 12 | Общепит |
| 123 | Кафе «Багира» | ул. Рябова, д. 174 | 97,1 | 87,4 | 4 | Общепит |
| 124 | Кафе «Мир соблазна» | ул. Цепулина | 367,8 | 50 | 3 | Общепит |
| 125 | Кафе «Радуга» | ул. Железнодорожная, д. 29 | 200 | 80 | 4 | Общепит |
| 126 | Магазин «Магнит» | Ул. Советская,70 | 1500 | 800 | 80 | смешанная |
| 127 | С/х рынок | Ул. Советская,4А | 2300 |  |  |  |

УЧРЕЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест | Отдельно стоящее или встроенное | Качественное состояние | Строительный объем, м3 | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баня «Бытовик» | ул. 50 лет Октября, д. 19 | 100 | Отдельно стоящее | Удовлетворит. | 4097,5 | 3654,76 |
| 2 | Прачечная | ул. 50 лет Октября, д. 19 | 250 кг/сутки | Отдельно стоящее | Удовлетворит. | 3240 | 721,92 |

ГОСТИНИЦЫ

| № | Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Количество мест | Количество работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница «Заря» | ИП Назарова Л.Н. | ул. Железнодорожная, д. 25 | 103 | 8 |
| 2 | Гостиница «Анна и Король» | ИП Суслова М.В. | ул. Телеграфная, д. 3 | 32 | 8 |

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

ПЧ-57 ФГ КУ «6 ОФПС по Саратовской области» (ул. Школьный пер.) на 8 машин.

СВАЛКИ И СКОТОМОГИЛЬНИКИ

- Свалка (в 3 км северо-западнее ж/д вокзала)

- Скотомогильник (в 3 км от подсобного хозяйства)

- Скотомогильник (в 1,7 км от птицефабрики)

- Скотомогильник (в 2,5 км от ветеринарной лечебницы)

6.3.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования город Ртищево.

Значение города Ртищево как районного центра обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие социальной функции, решающей задачи совершенствования городского сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего современным стандартам.

Формирование и насыщение общественной застройки должно способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы и определения потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации. Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая сфера обслуживания ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная сфера обслуживания ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг. Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение. Эта цель может быть достигнута за счёт формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Развитие объектов обслуживания предусматривается на свободных территориях.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока. Однако, для обеспечения нормативной доступности и в целях замены изношенного фонда в новой жилой застройке предусматривается строительство школы  на 550 мест.

Детские дошкольные учреждения испытывают дефицит.

На новых территориях запланировано размещение 6 детских садов общей емкостью 620 мест каждый.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-	реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

-	проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

-	дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

Предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

На перспективу предусматривается:

-     реконструкция больничного комплекса ЦРБ.

культурно-просветительные учреждения

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Учитывая значение г. Ртищево, как районного центра, необходимо дальнейшее развитие сети учреждений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия района и развитием культурных связей на уровне района и области.

Кроме того, учреждения культуры будут дополняться новыми видами учреждений (центры досуга, компьютерные клубы, дискотеки и т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения.

Их размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных центров в новых планировочных районах.

спортивные учреждения

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

-	реконструкция спортивных объектов;

-	проведение массовых спортивных мероприятий;

-	разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи;

-	создание досугово-оздоровительных и реабилитационных центров для инвалидов по месту жительства в системе проектируемых центров. Предлагается размещение оздоровительно-развлекательного детского комплекса.

учреждения торговли и общественного питания

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Организация рынков необходима в удобных для подъезда торгующих и покупателей. При рынках должны быть организованы удобные стоянки, предприятие общественного питания и т. д.

Предусматривается расширение сети учреждений общественного питания (всевозможные кафе, трактиры, бары и пр. во встроенных помещениях).

Предусматривается строительство многофункциональных торговых комплексов, магазинов, многофункциональных центров с размещением объектов бытового обслуживания.

коммунальные учреждения

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Прачечные и химчистки. В настоящее время в городе не хватает прачечных и химчисток. В дальнейшем потребность в этих учреждениях должна увеличиваться. Предлагается строительство бани на 250 мест в южной части города;

Пождепо. В настоящее время в городе Ртищево размещается 1 пожарное депо. Территория не имеет резервов развития.

В соответствии нормативной базой муниципальное образование должно иметь еще два  пожарных депо на 6 машин.

На планируемый срок намечено строительство двух пожарного депо на 6 машин каждое.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства нового пожарного депо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

Планируется размещение СТО, сервисного центра обслуживания автомобилей.

Наперспективу предусматривается увеличение территории кладбища до 20 га.

Предусматривается размещение полигона ТБО и скотомогильника на его территории в западной части муниципального образования за границей населенного пункта г. Ртищево.

7.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ

7.1 Планировочная организация муниципального образования

Муниципальное образование город Ртищево является главным планировочным и транспортным узлом Ртищевского муниципального района. Муниципальное образование расположено на пересечении главных автотранспортных, железнодорожных планировочных осей района. Город Ртищево находится в кольце железной дороги. Административный центр города сложился по ул Красной. Промышленные зоны расположены на приближении к железной дороге . В западной и восточной части расположены земли сельскохозяйственного использования.

7.2 Концепция территориального развития

Территориальное развитие муниципального образования город Ртищево намечается проводить за счёт капитального строительства на свободных землях.

Концепцией генплана предложен вариант развития города Ртищево, предусматривающий использование свободных территорий в северо-восточном и юго-западном направлении. 5-ти этажная застройка проектируется в завершении комплексного развития территорий по у. З. Космодемьянской.  Коттеджная малоэтажная застройка и организация небольших общественных центров проектируется на свободных территориях.

В Южной промышленной зоне предусматривается  организация новых площадок для инвестирования - промышленной и коммунальной зон.

7.3 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры муниципального образования

###### Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки территории с учетом анализа влияния различных факторов вредного воздействия, принятого планировочного решения муниципального образования город Ртищево, в соответствии с сохраняемой и проектируемой структурой производства и природно-экологического каркаса.

Город Ртищево застроен, в основном, одноэтажными кирпичными жилыми домами, несколько кварталов застроено 3-х этажными и 5-ти этажными секционными домами.

Административный центр, зоны торговли и рекреации гармонично существуют в непосредственной близости друг от друга. Административный центр сформирован по ул. Красной, зоны торговли размещены по ул. Советской и ул. Железнодорожной, зоны рекреации организованы по ул. Пролетарской и ул. Левице.

Основное планировочное развитие населенного пункта предусматривается в северной и южной части города.

В новых жилых районах организуются центры местного значения с размещением объектов соцкультбыта.

7.3.1. Общественно-деловые зоны. Развитие системы центров

Основная масса объектов общественно-деловой сферы в настоящее время сосредоточена на территории административного центра на главных улицах города.

Генеральным планом предусмотрено создание общественных центров во всех планировочных районах с многофункциональным составом объектов, формирующих эти центры.

7.3.2. Жилые зоны

На свободных территориях предусматриваются следующие  виды нового жилищного строительства:

- от секционного до индивидуального с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной и общественной инфраструктуры с развитым инженерным обеспечением.

Планируемое развитие жилых зон предусматривает их формирование следующими типами застройки:

-	5-ти этажными домами секционного типа;

-	индивидуальными домами усадебного типа (коттеджами).

7.3.3. Производственные зоны

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-	упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением и размещением в них многофункциональных общественных центров;

-	выноса из жилой застройки вредных производств или постепенного выноса с территорий санитарно-защитных зон жилой застройки;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Резервные территории для нужд муниципального образования  на планируемый срок предусматриваются вблизи существующей производственной зоны в северной части поселения.

7.3.4. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включается вся совокупность озелененных территорий общего пользования, территории ограниченного пользования, а также открытые пойменные территории реки Ольшанка, которые находятся на землях муниципального образования.

Существующие парк культуры и отдыха по ул. Красная и парк культуры и отдыха «Комсомольвкий» сохранены в полном объеме.

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий. На вновь осваиваемых под строительство территориях отдельные озелененные территории включаются в общую систему рекреационных зон. В планировочной структуре новых селитебных образований создается система бульваров, зон отдыха.

8.ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

8.1.  Общая часть

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) всех ее народов в интересах настоящего и будущего поколений.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.).

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

8.2. Объекты охраны.

В муниципальном образовании город Ртищево  находятся объекты культурного наследия  регионального значения:

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с данными органов технической инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Здание, в котором учился Герой Советского Союза Б.Т.Калинкин, 1969 г. № 200 История | г. Ртищево, ул.60 лет Октября, 1 | Здание, в котором учился герой Советского Союза Б.Т.Калинкин |
|  | Здание, в котором была провозглашена в г. Ртищеве Советская власть (1917 г.) 1967 г. № 200 История | г. Ртищево, ул.Железнодорожная, 12 | Здание, в котором перед рабочими в 1919 г. выступал М.И.Калинин (Памятник архитектуры: Здание кинотеатра «Прогресс», 1911г.)* |
|  | Могила Кулакова Архипа Александровича, матроса крейсера «Аврора», 1893-1974 гг. № 104 История | Ртищевский район, г. Ртищево, кладбище рощи «Третьяк» | Могила Кулакова Архипа Александровича, матроса крейсера «Аврора», 1893-1974 гг. |
|  | Здание, в котором учился Герой Советского Союза В.А.Михалев, 1967 г. № 200 История | Ртищевский район, г. Ртищево, ул.Радищева, 6 | Здание, в котором в 1931-1932гг. учился Герой Советского Союза В.А.Михалев |
|  | Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале Ртищева в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 1957 г. № 200 История | г. Ртищево, ул.Рябова, (территория воинской части) | Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале Ртищева в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., (памятный знак) 1957 г. |
|  | Могила В.Ф.Рябова, председателя Ртищевского ревкома (1917-1919 гг.), 1967 г № 200 История | г.Ртищево, пл.ДК железнодорожников (перезахоронение со старого кладбища в 1981г.) | Могила В.Ф.Рябова, председателя Ртищевского ревкома (1886-1927 гг.), 1981г. |

На территории муниципального образования город Ртищево находится 1 выявленный объект археологического наследия (согласно «Приложению к «Приказу №01-05/189 от 25.06.2007 г.»»). Это остатки древних поселений, курганы, курганные группы различной датировки (эпоха бронзы, средневековье) и 5 выявленных объектов культурного наследия.

Выявленный объект археологического наследия:

Курганная группа Ртищево-2  (2 насыпи). Эпоха бронзы –средневековье (III тыс. до н.э.- ХIV в н.э.)

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии с п. 2 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования

|  | ДК железнодорожников, 1930-е гг. | г. Ртищево, пл. Центральная |
| --- | --- | --- |
|  | Вокзал железнодорожный, 1870-е | г. Ртищево, ул. Железнодорожная, б/н |
|  | Здание административное, ХIХв. | г. Ртищево, ул. Железнодорожная, 13 |
|  | Церковь Александра Невского, 1889г. | г. Ртищево, ул. Железнодорожная, 15 |
|  | Башня водонапорная, кон. ХIХв. | г. Ртищево, ул. Железнодорожная, б/н |

Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное значение.

При застройке населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с органами охраны памятников, охранную зону и зону регулирования застройки (согласно постановлению Правительства РФ №315 от 26.04.2008 г.).

8.3.Зоны охраны памятников истории и культуры. Общие положения

Режимы зон охраны памятников истории и культуры, историко-природных комплексов направлены на обеспечение выполнения следующих положений:

- выявление, сохранение, регенерация целостных природных  и историко-культурных объектов как памятников истории и культуры, природы;

- комплексное выявление, реставрация, восстановление памятников археологии, архитектуры, истории, а также окружавших их строений, исторически присущих памятникам и размещавшихся на исторических земельных участках; восстановление памятников - малых форм;

- создание условий для возможно полного сохранения памятников, ландшафта и исторической среды во всем их единстве с установлением режимов ограниченной хозяйственной деятельности на этих территориях;

- обеспечения архитектурно-планировочного и композиционного единства застройки на исторически ценных участках красных линий, структуры застройки, ее масштаба и характера традиционных принципов архитектурно-художественного решения;

- осуществление, по согласованию с органами охраны памятников истории и культуры, регенерации существующего жилья, производственного фонда в исторически ценных кварталах с целью его наиболее рационального функционального использования – для музейного показа и размещения экспозиций, размещения обслуживающих помещений музея, организации и расселения туристско-экскурсионного потока с сопутствующими службами обслуживания, размещения традиционных промыслов и т.д., а также для жилых функций;

- консервация, реставрация, приспособление зданий, составляющих характерную традиционную среду;

- прокладка инженерных коммуникаций с учетом историко-культурной ситуации, археологических объектов, гидрологических особенностей;

В соответствии с Законом Саратовской области от 04.11.2003 г. № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирование  и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на  территории достопримечательного места, а также в  зонах охраны объекта культурного наследия в отношении выявленных объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.

8.4.  Территория памятника – объекта охраны

рекомендуются следующие режимы охранной зоны:

- допускаются работы только для сохранения, воссоздания и реставрации, обеспечения жизнедеятельности памятника истории и культуры;

- искажающие его функции и элементы нейтрализуются;

- все виды работ и проектов в обязательном порядке согласовываются с органами охраны объектов истории и культуры на  стадии «Задание».

Соблюдение назначенных в регламентах ограничений по условиям охраны памятников при осуществлении градостроительной и инвестиционной деятельности позволит сберечь недвижимые памятники истории и культуры, обеспечить их рациональное использование, органичное включение в современную среду, сохранить своеобразие и историко-культурную самобытность населенного пункта.

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

9.1. Внешний транспорт

Внешний транспорт на территории муниципального образования город Ртищево представлен железнодорожным и автомобильным транспортом. Обслуживание воздушным и водным транспортом осуществляется через аэропорт и речной порт г. Саратова.

9.1.1.Железнодорожный транспорт

Территория г. Ртищево обслуживается Юго-Восточной железной дорогой.

Территорию города с северо-запада на юго-восток пересекает железнодорожная магистраль Москва – Саратов - Оренбург.

С восточной стороны города проходит магистральная железнодорожная  линия Пенза – Ртищево – Балашов – Лиски.

Железнодорожные линии общегосударственного значения, I категории,  двухпутные, связывают Ртищевский район с центром России, Уралом, Сибирью, Северным Кавказом и Средней Азией.

Дороги в Ртищевском железнодорожном узле имеют сложное путевое развитие и пересекаются между собой в разных уровнях.

Грузовая работа осуществляется на станциях Ртищево-1 и Ртищево-2, пассажирская – на станциях Ртищево-1, Ртищево-2, Шуклино.

Основные характеристики станций приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика станций

| № п/п | Наименование станции | Класс станции | Назначение станции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртищево-1 | 1 | Участковая |
| 2 | Ртищево-2 | 2 | Участковая |
| 3 | Шуклино | 5 | Промежуточная |

На территории города на пересечении автомагистрали с магистральными железнодорожными путями имеется один путепровод и три надземных пешеходных перехода через железную дорогу. На пересечениях автодорог с подъездными железнодорожными путями имеются железнодорожные переезды в одном уровне.

9.1.2.Внешние автомобильные дороги

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 20.08.2015г. № 418-П.

Основной автодорогой, по которой осуществляется выход на региональную дорогу Тамбов – Ртищево – Саратов и Балашовское направление, является дорога Балашов – Ртищево. Дорога имеет твердое покрытие, III техническую категорию.

Остальные региональные автодороги имеют IV техническую категорию и обеспечивают внутрирайонные транспортные связи.

Перечень и основные характеристики внешних автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории муниципального образования г. Ртищево, приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Общее протяжение, км | в том числе | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регионального значения |
| 1 | Балашов – Ртищево (в пределах района) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |  | 12 | 7,35 | III |
| 2 | Ртищево – Правда | 17,13 | 17,13 | 17,13 |  |  | 10 | 5,9 | IV |
| Местного значения |
| 5 | Ртищево - ст. Благодатка | 9,4 | 2,8 | 2,8 |  | 6,6 | 10 | 6 | IV |
| 6 | Ртищево - Дубасово | 2,78 | 1,88 | 1,63 | 0,25 | 0,9 | 10 | 6 | IV |
| 7 | Ртищево – Точка 1-я | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |

Перспективы развития автодорожной сети на территории муниципального образования г. Ртищево определены с учетом проектных решений Схем территориального планирования Саратовской области и Ртищевского района.

Классификация автодорог на перспективу выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На перспективу на территории муниципального образования г. Ртищево предусматривается:

- реконструкцию региональной автодороги «Ртищево - Правда» (участок «Ртищево - автодорога на Урусово» протяженностью 2,0 км) с доведением ее параметров до III технической категории;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в городе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки осуществляются индивидуальным предпринимателем Зверевым П.В., автохозяйство которого насчитывает 22 автомобиля, в том числе 16 автобусов, 2 Газели и 4 грузовика.

По территории муниципального образования г. Ртищево проходят внутригородской, пригородные и междугородные автобусные маршруты. Основные характеристики маршрутов приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Автобусные маршруты

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км | Кол-во рейсов в неделю | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские |
| 1 | 2 | Вокзал – Гигровата | 8,6 | 140 | круглогодичный |
| 2 | 3 | Вокзал – Рахова | 16,6 | 84 | круглогодичный |
| 3 | 4 | СМП – Вокзал – Юго-западный микрорайон (1) | 21,8 | 70 | круглогодичный |
| 4 | 4 | СМП – Вокзал – Юго-западный микрорайон (2) | 21,8 | 63 | круглогодичный |
| 5 | 5 | Военный городок – Вокзал – Ртищево-2 (1) | 14,2 | 91 | круглогодичный |
| 6 | 5 | Военный городок – Вокзал – Ртищево-2 (2) | 14,2 | 91 | круглогодичный |
| 7 | 6 | Вокзал – 8 Марта – Юго-западный микрорайон – Выдвиженец | 11,9 | 1192 | круглогодичный |
| 8 | 7 | Юго-западный микрорайон – Вокзал – Песчанка | 27,7 | 63 | круглогодичный |
| Пригородные |
| 9 | 101 | Ртищево – с.Красные Гривки | 30,8 | 28 | круглогодичный |
| 10 | 108 | Ртищево – с.Владыкино | 81,6 | 10 | круглогодичный |
| 11 | 109 | Ртищево – с.Лопатино | 66,6 | 8 | круглогодичный |
| 12 | 110 | Ртищево – х.Ободной | 100,0 | 10 | круглогодичный |
| 13 | 111 | Ртищево – п.Ртищевский | 29,8 | 21 | круглогодичный |
| 14 | 113 | Ртищево – с.Макарово | 79,0 | 10 | круглогодичный |
| 15 | 114 | Ртищево – п.Газопровод | 41,8 | 21 | круглогодичный |
| 16 | 115 | Ртищево – Ульяновский | 118,0 | 6 | круглогодичный |
| 17 | 116 | Ртищево – с.Северка | 145,0 | 6 | круглогодичный |
| Междугородные |
| 18 | 525 | Ртищево – Сердобск | 53,0 | 14 | круглогодичный |
| 19 | 525 | Ртищево - Балашов | 108,0 | 14 | круглогодичный |
| Транзитные |
| 20 |  | Екатериновка – Балашов |  | 1 | круглогодичный |
| 21 |  | Балашов – Екатериновка |  | 1 | круглогодичный |
| 22 | 631 | Саратов – Турки |  | 14 | круглогодичный |
| 23 | 631 | Турки – Саратов |  | 14 | круглогодичный |
| 24 | 776 | Саратов – Сердобск |  | 14 | круглогодичный |
| 25 | 776 | Сердобск - Саратов |  | 14 | круглогодичный |

В г. Ртищево имеется автостанция вместимостью 50 человек, размещенная по ул.50 лет Октября,1а, с которой осуществляется 21 отправление автобусов в сутки.

Предприятия автосервиса в городе представлены автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания.

Перечни автозаправочных станций и станций технического обслуживания, расположенных на территории города, приведены в таблицах  4.- 5.

Таблица  4.

Автозаправочные станции

| №№ п/п | Наименование | Место дислокации | Собственник | Количество колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №30 ТНК | ул.Автодорожная, 1 | ОАО «Саратовнефтепродукт» | 6 |
| 2 | АЗС Гранд | ул.Советская, 70 | Назарова Л.Н. | 2 |
| 3 | АЗС | Сердобский проезд | Тимохина В.М. | 2 |
| 4 | АЗС | ул.Восход, 19В | Арсамерзаев С.М.Ж. | 3 |
| 5 | АЗС ЛЮКС-ойл | ул.З.Космодемьянской, 2А | Даврешян Т.М. | 3 |
| 6 | АЗС | ул.Образцова, 1Г | Левин Н.П. | 1 |

Таблица  5.

Станции технического обслуживания автомобилей

| №№ п/п | Место дислокации | Тип помещения (типовой проект, приспособленное помещение) | Количество постов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Автодорожная, в районе АЗС №30 ТНК | Проект | 1 |
| 2 | Ул.Крылова, в районе железнодорожной больницы | Проект | 1 |
| 3 | Пер.Цветочный | Проект | 1 |
| 4 | Ул.Чапаева, 2 | Приспособленное помещение | 1 |
| 5 | Ул.Советская, 25 | Приспособленное помещение | 1 |
| 6 | Ул.Рахова | Проект | 1 |
| 7 | Ул.Красная, 22 | Приспособленное помещение | 1 |
| 8 | Ул.Сердобский тупик, район гаражей | Приспособленное помещение | 1 |
| 9 | Ул. А.Громова | Приспособленное помещение | 1 |
| 10 | Ул.Советской Конституции | Приспособленное помещение | 1 |
| 11 | Ул.Пугачевская, 91 | Приспособленное помещение | 1 |

Таким образом, в г. Ртищево дислоцированы автозаправочные станции суммарной мощностью 17 колонок, а также мелкие станции технического обслуживания автомобилей общей мощностью 11 постов.

Хранение индивидуальных транспортных средств осуществляется в гаражах, размещенных непосредственно в усадебной застройке и в коммунальных зонах в районах многоэтажной застройки. Дислокация наиболее крупных гаражных массивов показана в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ртищевского муниципального района в г. Ртищево намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Ртищевского района. Необходимая для размещения сервисного центра  площадь составляет 1,0 - 1,5 га. Размещение центра планируется на въезде в город со стороны Саратова.

9.2. Улично – дородная сеть и внутригородской транспорт

Территория города разделена на две примерно равные части железнодорожной магистралью, транспортная связь между которыми осуществляется по единственному путепроводу в западной части города, а пешеходные связи – по трем надземным пешеходным переходам.

Улично-дорожная сеть жилых районов г. Ртищево имеет четко выраженную прямоугольную схему.

Въезд в центральную часть города со стороны областного центра г. Саратова осуществляется по магистрали общегородского значения улице Советской. К магистралям общегородского значения отнесены также улицы Красная, А.Громова, Гражданская, по которым осуществляется въезд в город с различных направлений и по которым проходят основные потоки транспорта.

Основу транспортной сети города составляют также магистральные улицы районного значения Куйбышева, Крылова, 50 лет Октября, 60 лет Октября, Железнодорожная, Левице, Рябова, Образцова, Мичурина и некоторые другие.

Сеть магистральных улиц, по которым проходят основные внутригородские и транзитные потоки транспорта,   дополняют улицы местного значения, которые обеспечивают подъезды к жилым домам и иным объектам.

По сведениям местной администрации общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 201 км, в том числе с твердым покрытием — 160 км (76%).

Протяженность магистральных улиц и дорог в пределах территории города в настоящее время составляет 51 км, плотность – 1,35 км/кв.км, что несколько ниже нормативной плотности (1,5 – 2,5 км/кв.км).

Ширина в красных линиях магистральных улиц колеблется в пределах 20 – 45 м, большей части местных улиц - 15 - 20 м,  ширина проезжей части, соответственно, 9 – 16 и 5 - 6 м.

На улице Гражданской имеется железобетонный мост через р. Ольшанка, 1972 года строительства, протяженностью 35,2 м. Состояние моста предаварийное.

К недостаткам городской улично-дорожной сети следует отнести недостаточную ширину проезжей части улиц, что затрудняет их благоустройство и прокладку инженерных коммуникаций, отсутствие твердого покрытия на некоторых улицах и недостаточное количество переездов через основную железнодорожную магистраль.

Проектные предложения

В соответствии с проектным решением дальнейшая застройка города предусматривается на свободных территориях в юго-западном и северном направлениях. В этой связи проектом предусматривается строительство районных магистралей и местной улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства.

В результате протяженность магистральной улично-дорожной сети возрастет до 56,5 км, а плотность до 1,5 км/кв.км, что соответствует градостроительным нормативам для такого масштаба города.

Транспортную связь северной и южной части города предусматривается усилить путем устройства охраняемого железнодорожного переезда оборудованного барьерными препятствиями в створе улиц Левице и ХХII Партсъезда. Такой переезд обеспечит кратчайшую транспортную связь между городскими районами в восточной части города, а также обеспечит проезд через железнодорожную магистраль в случае чрезвычайного происшествия на путепроводе.

В связи с аварийным состоянием автодорожного моста через р. Ольшанка предусматривается его капитальный ремонт.

Независимо от значения все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию.

Прохождение существующих и проектируемых улиц показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры.

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях  для магистральных улиц общегородского значения составляет 40 м,  районного значения – 35 м, местных — 20 - 25 м. Рекомендуемые поперечные профили улиц приведены ниже.

#### Внутригородской пассажирский транспорт

Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются общественным автобусным транспортом и индивидуальными автомобилями. В летний период населением активно используется велосипедный транспорт.

По территории города проходит восемь внутригородских автобусных маршрутов (смотрите табл. 3), которые обеспечивают нормативную пешеходную доступность автобусных остановок во всех районах города.

В связи с увеличением селитебной территории в южной и северной частях города за счет нового жилищного строительства проектом предусматривается открытие новых автобусных линий на этих территориях.

Прохождение существующих и проектных городских автобусных линий показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры.

. Инженерная

10.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Цель данного раздела генерального плана – разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа природных условий, природно – техногенных процессов, их взаимного влияния на среду с учётом существующих и проектных инженерно – технических защитных и иных сооружений.

Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня благоустройства на территории муниципального образования.

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории и

включают в себя:

- защиту от подтопления;

- дноуглубление, очистку русел водоёмов и благоустройство их берегов;

- организацию и очистку поверхностного стока;

- подсыпка пониженных участков

- водоотведение с заболоченных участков.

Для защиты территории муниципального образования от подтопления следует принять, в первую очередь, планировочные мероприятия, предотвращающие строительство жилых и общественных зданий на участках, расположенных ниже уровня подтопления 1 % обеспеченности. Малые водотоки требуют очистки, местами  –  дноуглубления для улучшения отведения поверхностных вод.

Рельеф территории муниципального образования город Ртищево в целом благоприятен для отведения поверхностных вод и не требует значительных подсыпок или срезок. Основные подсыпки связаны с защитой территорий от подтопления паводковыми водами

Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка предусматривает создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий.

Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления. Это мероприятие позволит ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.

Проектом генерального плана до окончания работ по водопонижению и строительству системы канализации поселения предлагается, при выполнении строительства объектов в сложных инженерно-геологических условиях, осуществлять строительство локальных объектов водопонижения и ливневой канализации. Защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод (УГВ).

Необходимое понижение УГВ, обеспечивающее нормальную эксплуатацию зданий и сооружений, устанавливается не менее 0,5 м от пола подвала зданий. В неблагоприятных гидрогеологических условиях это требование реализовать на значительной территории затруднительно, поэтому предусматривают радикальные методы, включающие устройство дренажей различных систем и конструкций.

Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод).

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями на последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчётов (с учётом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

11.1 Условия произрастания растений

На выщелоченных черноземах муниципального образования характерное распространение получили луговые степи, где они до их распашки чередовались с лесными массивами, создавая ландшафт лесостепи. Луговые степи характеризуются максимальной среди степей видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем. Господствующими растениями луговой степи являются сухолюбивые дерновинные злаки: ковыль перистый, ковыль узколистный, тимофеевка степная, овсец пустынный, типчак, келерия тонкая или тонконог. Обильны также корневищные злаки и осоки: костры береговой и безостый, мятлик узколистный, пырей ползучий, осоки ранняя и приземистая. Разнотравье в этих степях занимает подчиненное положение и состоит из многолетних двудольных растений: лабазника степного, клевера горного, земляники зелёной, девясила иволистного подмаренника настоящего, ястребинки, сон-травы, шалфея лугового колокольчика и др.

Незначительную роль в травостое луговых степей играют эфемеры (вероника весенняя, проломник северный) и эфемероиды (гусиный лук, гиацинник беловатый).

В настоящее время луговые степи сильно изменены в результате их распашки и интенсивного использования под пастбища.

Лесные растительные сообщества распределены по территории муниципального образования г. Ртищево очень неравномерно. Наиболее крупные участки лесов приурочены к высоким водораздельным поверхностям. К балкам (оврагам) приурочены байрачные леса. Травяной покров содержит много степных и лесостепных элементов. В поймах рек и по берегам других водоемов значительно развита прибрежно-водная растительность, где кустарниковый ярус образуют различные виды ив. В травяном покрове доминируют тростник, рогозы узколистный и широколистный, различные виды осок и другие растения.

11.2 Существующее положение

Планировочное ядро всей системы озеленения города образуют насаждения общего пользования – сады, скверы, бульвары.

Скверы – это немногие зеленые устройства, встречающиеся в планировке населенного пункта. Они размещаются вблизи общественных зданий.

Насаждения ограниченного пользования включают в себя озеленённые территории школ, детских садов, больниц. Ассортимент этих насаждений может включать в себя: липу, тополь, берёзу, клен остролистный, рябину, черёмуху, каштан, тую, ель, катальку, дуб, барбарис, сирень, шиповник, боярышник, кизильник, снежный ягодник.

Система озеленения не имеет равномерного распределения по площади. В некоторых районах укрупнёнными объектами озеленения можно считать естественную древесно-кустарниковую растительность оврагов. Кроме того, зелёная зона населенных пунктов включает в себя фруктовые сады частного сектора, частичное озеленение улиц, естественную древесно-кустарниковую растительность у берегов водоемов.

11.3 Проектное решение

В проектном решении генерального плана МО намечается:

- реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования,

- создание защитных зон при промышленных предприятиях,

- создание защитных насаждений для укрепления оврагов,

- создание новых озеленённых объектов во вновь проектируемых жилых районах.

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков необходимо выполнить по специально разработанному проекту, что позволит рационализировать использование территории и избежать дальнейших разрушений существующих насаждений. Необходимость реконструкции объектов общего пользования обуславливается следующими факторами: естественное старение насаждений, эстетическая и эмоциональная малоценность, недостаточный уровень благоустройства. Реконструкцию необходимо проводить по специально разработанным проектам.

Создание озеленённых зон при промышленных предприятиях и урегулирование озеленения вдоль магистральных улиц отчасти решит вопрос формирования экологически безопасной среды. В санитарно-защитных зонах между промышленностью и застройкой, вдоль улиц, дорог и магистралей намечается создание зеленых полос.

Создание защитных насаждений для укрепления оврагов необходимо проводить с учётом своеобразия древесно-кустарниковых пород, близкие к условиям естественного лесного сообщества,  позволяющих укрепить склоны. Необходимо также учитывать композиционно художественные характеристики насаждений, что позволит сохранить сложившийся ландшафтный каркас поселения, не нарушив уже сформировавшиеся локальные озеленения.

Создание новых озеленённых объектов и объектов благоустройства во вновь проектируемых жилых районах закладывает сбалансированное территориальное развитие за счёт более эффективного использования территории.

Помимо зеленых устройств общего пользования получат развитие насаждения специального и ограниченного пользования – защитные насаждения в санитарных зонах от промышленных предприятий.

Использование выразительных архитектурно планировочных приёмов позволяет развить вновь проектируемые объекты озеленения и сохранить уже существующие.

12.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

12.1. Водоснабжение

12.1.1. Современное состояние

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ртищево составлена на основании следующих документов:

подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» государственной программы Саратовской области «Обеспечений населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»;

- исходные данные МУП «Водоканал», ОАО «РЖД» и администрации муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение муниципального образования город Ртищево осуществляется от трех независимых источников р.Хопер, р.Ольшанка и  артезианских скважин.

На территории города Ртищево находятся две группы головных сооружений: 1) Северо-восточная часть города. Территория водозабора выдержана, огорожена. 2) Северо-западная часть города.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт город Ртищево имеет две не зависимые централизованные системы водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети находятся частично в удовлетворительном, - частично в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – чугун, сталь, асбестоцемент, керамика, полиэтилен. Процент износа составляет 25-100%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты -  119 шт., водоразборные колонки – 249 шт.

Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей  составляет  110 км.

Водопроводные сооружения

На территории города Ртищево расположены водонапорные башни, количество – 5, год постройки – 1995, 1899, 1931, 1926, 1936, износ – 25-100%.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию.

Таблица № 12.1.1.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2012г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Ртищево | чел. | 40961 | 300 *, при К=1,2 | 14745960 |
| На полив | чел. | 5554 | 80** | 444320 |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 25 л/с за 3часа*** | 540000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 2949192 |
| итого: | - | - | - | 18679472 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы воды

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию составляет 18,7 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды составляет 14,7 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 2,95 тыс.м³/сут.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию приводится в таблице № 12.1.1.

12.1.2. Проектное решение

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние водоснабжения муниципального образования город Ртищево предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

Источники водоснабжения

- Водоснабжение муниципального образования город Ртищево осуществить от одного источника скважин с устройством групп головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) водоочистные сооружения, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

- Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

- В городе Ртищево провести диагностику и реконструкцию существующих насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

- противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

- аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

- регулирующего в объеме 10% от ;

- расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Противопожарное водоснабжение

- На территории города Ртищево в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

- Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

Расчетные расходы воды

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2032г.) составляет 23,3 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды составляет 18 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 3,60 тыс.м³/сут.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2032г.) приводится в таблице № 12.1.2.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2032г.).

Таблица № 12.1.2.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на планир. период 2032г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Ртищево | чел. | 50000 | 300 *, при К=1,2 | 18000000 |
| На полив | чел. | 14593 | 80** | 1167440 |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 25 л/с за 3часа*** | 540000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 3600000 |
| итого: | - | - | - | 23307440 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

12.2. Водоотведение

12.2.1. Современное состояние

На территории муниципального образования город Ртищево имеются системы самотечных и напорных канализационных труб (износ составляет – 100%). По ним хозяйственно-бытовые, производственные стоки транспортируются и сливаются на канализационные очистные сооружения расположенные в западной части города. После очистки отвод стоков осуществляется по самотечному коллектору в р.Ольшанка

У населения города имеются выгребные ямы. Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в них для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на канализационные очистные сооружения города.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Протяженность канализационных сетей составляет – 38,9 км.

Канализационные насосные станции

На территории города Ртищево имеются действующие канализационные насосные станции: 1) насосы СМ-125-80-2шт., 2) насос СД450/22, 3) насосы ФГ144/10,5-2шт., 4) насос СД750/22, 5) насос СД450/22, 6) насос СМ100/65-315/4, 7) насосы СМ100/65-200/25-2шт., 8) насос 3Ф12 97/32.

Канализационные очистные сооружения

На территории города Ртищево имеются канализационные очистные сооружения в состав которых входят: 1) хлораторная, 2) контактный осветлитель, 3) иловые площадки – 2шт., 4) биологический пруд.

Производительность составляет – 10 тыс.м3/сут., год ввода – 1967г.

Расчет  водоотведения муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию.

Таблица № 12.2.1.

| Наименование | Количество на сущ. период 2012 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| город Ртищево | 40961 | 300 *, при К=1,2 | 20%** | 14745960 | 2949192 | 17695152 |
| Итого: | 40961 | - | - | 14745960 | 2949192 | 17695152 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы

Расчет водоотведения муниципального образования город Ртищево принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию приводится в таблице № 12.2.1. и составляет для населения  17,7 тыс.м³/сут.

12.2.2. Проектное решение

На основе оценки современного состояния водоотведения муниципального образования город Ртищево предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

- Провести диагностику и реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений с увеличением производительности.

- Провести диагностику и реконструкцию существующих напорных и самотечных канализационных труб с заменой изношенных участков и оборудования.

- Провести диагностику и реконструкцию существующих КНС  с увеличением производительности насосных агрегатов.

Расчет  водоотведения муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2032г.).

Таблица № 12.2.2.

| Наименование | Количество на планир. период 2032г. | Нормы водоотведения л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| город Ртищево | 50000 | 300 *, при К=1,2 | 20%** | 18000000 | 3600000 | 21600000 |
| Итого: | 50000 | - | - | 18000000 | 3600000 | 21600000 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы

Водоотведение муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2032г.) приводится в таблице № 12.2.2. и составляет для населения  21,6 тыс.м³/сут.

12.3. Санитарная очистка

12.3.1. Современное состояние

В муниципальном образовании город Ртищево действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки, которой охвачено 100 % населения МО.

Наименование специализированных предприятий, занимающихся санитарной очисткой: ООО «Сан-СервисГрупп», МУП «Водозабор».

В ведении предприятий, занимающихся санитарной очисткой города, (по данным на 2014 г.) находится специальная техника, в том числе:

-	мусоровозы 5 ед.;

- поливомоечные машины – 1 ед.

- снегоочистительные машины 10 ед.

- ассенизационные машины – 3 ед.

- прочие 9 ед

Используются контейнерный и бестарный методы очистки от ТБО, в частном секторе сбор отходов организуется поведерно с вывозом их по графику. В городе размещено 109 контейнерных площадок.

Фактическое годовое накопление ТБО на одного жителя поселения в 2011г. составило 0.2 м3

Утилизация отходов производится методом захоронения,  производственные отходы IV и V класса опасности утилизируются от предприятий города.

За 2014 гг полигон было вывезено 14300 тонн бытовых отходов и 7000 тонн производственных отходов. Высота складирования ТБО составляет около 2  м. Рядом с полигоном ТБО отведено специальное место для снегосвалки.

Полигон ТБО рассчитан на захоронение 800 000 тонн ТБО.

12.3.2. Проектное решение

Система санитарной очистки и уборки территорий поселения предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО от поселения сегодня составляет 61,44 тыс. м3/год, на планируемый срок составит 75 тыс. м3/год.

Участок для размещения полигона ТБО расположен за границей населенного пункта город Ртищево.

Вся территория должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений секционной застройки выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом предусматривается размещение полигона ТБО в западной части муниципального образования. Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО, рекомендуется на основании утвержденного генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образовании город Ртищево».

12.4. Теплоснабжение

12.4.1. Современное состояние

Теплоснабжение муниципального образования город Ртищево осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном и подземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ, уголь, мазут, электричество.

Характеристики отопительных котельных муниципального образования город Ртищево

Таблица № 12.4.1.

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельно, Гкал/ч | Присоедененная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п.Выдвиженец | отд.стоящая | 1994 1995 | 1,25 1,25 | 0,538 | надз. | 1364 |
| 2 | Котельная №3 ул.Громова, 1А | отд.стоящая | 1995 1974 | 1,5 1,6 | 1,444 | надз. | 2132 |
| 3 | Котельная №4 ул.50 лет Октября,2А | отд.стоящая | 1997 1994 1997 1983 1983 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 | 5,406 | надз. | 5100 |
| 4 | Котельная №5 ул. Советская, 30А | пристроенная | 1998 1998 1988 1988 | 1.6 1,6 1,6 1,6 | 3,332 | надз. | 2647 |
| 5 | Котельная №6 ул.Красная, 18/16 | отд.стоящая | 1982 1982 1991 1975 | 1,6 1,6 1,6 0,26 | 2,763 | надз. | 4060 |
| 6 | Котельная №8 ул. Рябова,6 | отд.стоящая | 1998 2001 2001 | 1,6 1,7 1,7 | 2,734 | надз. | 1836 |
| 7 | Котельная №9 ул.Мясокомбинат, 3А | отд.стоящая | 1995 1998 1998 1987 | 0,6 0,81 0,81 0,81 | 1,176 | надз. | 2915 |
| 8 | Котельная №11 ул.Железнодорож- ная, 25А | отд.сто ящая | 2000 2000 2003 2003 2003 | 1,94 0,86 3,4 3,4 1,7 | 9,321 | надз. | 8059 |
| 9 | Котельная №12 ул. З.Космодемьянской 12А | отд,сто ящая | 1981 1981 1983 | 6,3 6,3 6,3 | 17,863 | надз. | 9296 |
| 10 | Котельная №13 ул.Телеграфная,5 | отд,сто ящая | 1981 1980 1972 1972 | 1,54 1,3 2,45 2,45 | 7,091 | надз. | 5905 |
| 11 | Котельная №14 ул.Сердобский тупик, 19А | отд,сто ящая | 1968 1968 1989 1989 1972 | 2,45 2,45 1,21 1,54 2,45 | 7,065 | надз. | 9653 |

Характеристики отопительных котельных ОАО «РЖД»

Таблица № 12.4.2.

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельно, Гкал/ч | Присоедененная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул.Крылова, 1А | пристроенная | 1972 1972 1972 1972 | 1,855 | 0,74 | надз. подз. | 841 в 2 нитки |
| 2 | Котельная №3 ул.Железнодорожная, 5 | в подвале | 1969 1969 | 1,584 | 0,33 | надз. | 273,5 в 2 нитки |
| 3 | Котельная №4 ул.Железнодорожная, 72А | отд.стоящая | 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 | 2,134 | 1,18 | - | - |
| 4 | Котельная №5 ул. Радищева, 8А | пристроенная | 1974 1974 1974 | 1,92 | 0,54 | - | - |
| 5 | Котельная ВОДЧ пер.Дальний, 2Б | пристроенная | 1996 1996 | 0,852 | 0,14 | - | - |
| 6 | Котельная мастерских ШЧ ул.22 Партсъезда | в здании | 1971 1971 | 0,364 | 0,13 | - | - |
| 7 | Парокотельная Основного депо, здание №15 | отд.стоящая | 1950 1950 1950 1950 1950 | 6,94 | 1,84 | - | - |
| 8 | Котельная паровозоремонтного цеха территория Маневрово- хозяйственного цеха | отд.сто ящая | 1932 1932 1932 1932 1932 | 6,94 | 1,13 | - | - |
| 9 | Котельная ул. Образцова, 77 | отд,сто ящая | 1936 1936 1936 1936 | 2,56 | 0,26 | - | - |
| 10 | Котельная ППВ с.Барабановка | отд,сто ящая | 1973 1973 1973 | 1,92 | 0,27 | - | - |
| 11 | Тепловые насосы ул.22 Партсъезда | в здании | 2009 2009 2009 | 0,064 | 0,01 | - | - |
| 12 | Водонапорная башня ул.Б.Московская 50 | в водонап башне | 1931 | 0,003 | 0,002 | - | - |
| 13 | Насосная ст. 1 подъёма на р.Ольшанка, р.Ольшанка | в на сосн. ст.1 подъёма | 1976 | 0,003 | 0,002 | - | - |
| 14 | Насосная ст. П подъёма на р.Ольшанка ул.Новослободская, 31А | в на сосн. ст.П подъёма | 1936 | 0,086 | 0,016 | - | - |
| 15 | Насосная ст. подкачки ул.Левице | в насосн.ст.подк. | 1973 | 0,003 | 0,001 | - | - |

12.4.2. Проектные решения

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

расчетный срок ( 2032г.)

Участки юго-западной части города Ртищево (жилые группы №1, №3, №4)

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемых пожарного депо, бани на 250 мест и сервистного центра обслуживания автомобилей расположенных в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 2,39 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемых многофункционального объекта торговли, объекта торговли специализированного, фитнес клуба расположенных в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,19 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемых детского сада-ясли на 120 мест и 5-эт. жилые дома – 25, расположенных в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 8,91 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемых детского сада-ясли на 120 мест и школы на 550 учащихся, расположенных в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 1,10 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемого оздоровительно-развлекательного детского комплекса, расположенного в юго-западной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,07 Гкал/час.

Участки северной части города Ртищево (жилые группы №5, №6, №7, №8, №9)

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемого детского сада-ясли на 60 мест, расположенного в северной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,11 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемых пожарного депо, СТО и объекта торговли расположенных в северной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,295 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемых детского сада на 80 мест, объекта торговли и многофункционального административного центра расположенных в северной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,182 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемого детского сада на 80 мест, расположенного в северной части города Ртищево предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,147 Гкал/час.

Участки восточной части города Ртищево (жилые группы №10, №11)

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

Участок юго-восточной части города Ртищево (жилая группа №12)

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

Участки центральной части города Ртищево (жилые группы №2, №13)

- Теплоснабжение проектируемых детского сада на 160 мест и 5-эт. жилой дом, расположенных в центральной части города Ртищево предлагается осуществить от существующей котельной №11, с дополнительной предполагаемой нагрузкой 0,640 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемых многофункционального объекта торговли и объекта торговли расположенных в центральной части города Ртищево предлагается осуществить от существующей котельной №3, с дополнительной предполагаемой нагрузкой 0,167 Гкал/час.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках представлены в таблице 12.4.3.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках

Таблица 12.4.3.

| № п/п | Суммарная предполагаемая нагрузка Гкал/час | Предполагаемое население чел. | Вид застройки | Источник предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки юго-западной части города Ртищево (жилые группы №1, №3, №4) |
| 1 |  | 6410 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 2 | Q=2,39 |  | пожарное депо, баня на 250 мест и сервистный центр обслуживания автомобилей | проектируемая котельная |
| 3 | Q=0,19 |  | многофункциональный объект торговли, объект торговли специализированный, фитнес клуб | проектируемая котельная |
| 4 | Q=8,91 |  | детский сад-ясли на 120 мест и 5-эт. жилые дома | проектируемая котельная |
| 5 | Q=1,10 |  | детский сад-ясли на 120 мест и школа на 550 учащихся | проектируемая котельная |
| 6 | Q=0,07 |  | оздоровительно-развлекательный детский комплекс | проектируемая котельная |
| Участки северной части города Ртищево (жилые группы №5, №6, №7, №8, №9) |
| 7 |  | 1680 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 8 | Q=0,11 |  | детский сад-ясли на 60 мест | проектируемая котельная |
| 9 | Q=0,295 |  | пожарное депо, СТО и объект торговли | проектируемая котельная |
| 10 | Q=0,182 |  | детский сад на 80 мест, объект торговли,многофункциональный административный центр | проектируемая котельная |
| 11 | Q=0,147 |  | детский сад на 80 мест | проектируемая котельная |
| Участки восточной части города Ртищево (жилые группы №10, №11) |
| 12 |  | 729 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| Участок юго-восточной части города Ртищево (жилая группа №12) |
| 13 |  | 30 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| Участок центральной части города Ртищево (жилая группа №2) |
| 14 |  | 190 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 15 | Qдоп.=0,640 |  | детский сад на 160 мест и 5-эт. жилой дом | существующая котельная |
| 16 | Qдоп.= 0,167 |  | многофункциональный объект торговли и объект торговли | существующая котельная |

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41 – 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

12.5. Газоснабжение

12.5.1. Современное состояние

Источником газоснабжения муниципального образования город Ртищево является природный газ, который по отводу от магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» подается на газораспределительную станцию ГРС расположенной в г. Ртищево - в районе ж. д. ст. Ртищево 2. От ГРС газ по газораспределительным сетям с давлением 0,6 МПа поступает на газорегуляторные пункты (ГРП,ГРПШ) города.

В газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения трехступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений —  высокого II категории — 0,6 МПа, среднего – 0,3 МПа, низкого — 0,003 МПа.

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 12.5.1.

Таблица 12.5.1.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП и ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб), Ру=0,3 МПа (изб). Всего город обслуживает  23 ГРП и 45 ГРПШ.

12.5.2 Проектные предложения

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

- Для газоснабжения юго-западной части города Ртищево (жилые группы №1, №3, №4) предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода высокого и среднего давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых пожарного депо, бани на 250 мест и сервистного центра обслуживания автомобилей расположенных в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых многофункционального объекта торговли, объекта торговли специализированного, фитнес клуба расположенных в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада-ясли на 120 мест и 5-эт. жилые дома – 25, расположенных в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада-ясли на 120 мест и школы на 550 учащихся, расположенных в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого оздоровительно-развлекательного детского комплекса, расположенного в юго-западной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления.

- Для газоснабжения северной части города Ртищево (жилые группы №5, №6, №7, №8, №9) предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода среднего давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого детского сада-ясли на 60 мест, расположенного в северной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых пожарного депо, СТО и объекта торговли расположенных в северной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада на 80 мест, объекта торговли и многофункционального административного центра расположенных в северной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого детского сада на 80 мест, расположенного в северной части города Ртищево предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления.

- Для газоснабжения восточной части города Ртищево (жилые группы №10, №11) предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода среднего давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки.

- Газоснабжение проектируемой застройки юго-восточной части города Ртищево (жилая группа №12) осуществить от существующих газопроводов низкого давления.

- Газоснабжение существующей котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада на 160 мест и 5-эт. жилой дом, расположенных в центральной части города Ртищево предусматривается от существующего газопровода среднего давления.

- Газоснабжение существующей котельной для обеспечения теплом проектируемых многофункционального объекта торговли и объекта торговли расположенных в центральной части города Ртищево предусматривается от существующего газопровода среднего давления.

В городе Ртищево будет газифицировано  проектируемые котельные – 9, существующие котельные – 2, индивидуальные жилые дома – 1545, 5-эт. жилые дома – 26. Годовой расход природного газа составит – 16,36 млн. м3, в том числе население — 9,39 млн. м3, котельные — 6,97 млн. м3.

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

12.6. Электроснабжение

12.6.1. Современное состояние

Электроснабжение муниципального образования город Ртищево в настоящее время осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ. «Ртищевская-город» и «Ртищево-Тяговая». По территории муниципального образования город Ртищево проходит три линии ВЛ 220 кВ. общей протяженностью 9,8 км. Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 110 кВ проходящих по территории МО составляет 19,79 км

Распределительные сети ЛЭП 0,4 кВ. выполнены в воздушном исполнении на деревянных, железобетонных опорах.

На территории г. Ртищево находятся 6 распределительных пунктов. РП отдельно стоящие кирпичные.

РП-2 совмещен с трансформаторной подстанцией.

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории Ртищевского МО отдельно стоящие комплектные, и кирпичные одно и двух трансформаторные.

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 85 шт., из которых 70 шт. суммарной мощностью 57045 кВА. принадлежит ОАО «Облкоммунэнерго и ОАО «МРСК Волги», а 3 шт. суммарной мощностью 2800 кВА являются абонентскими.

12.6.2. Проектное решение

Для гарантированного электроснабжения муниципального образования город Ртищево рекомендуется:

- Реконструировать электро-сетевые комплексы ВЛ – 10 кВ с износом более 60 %.

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 70 %, и более на территории МО.

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и расход электроэнергии по укрупненным показателям в  районах проектируемой жилой застройки:

Участок 1

5 эт. Застройка  – 1573,83 кВт.

Детский сад на 120 мест – 56,91кВт.

Участок 2

5 эт. Застройка  – 62,95 кВт.

Участок 3

Усадебная проектируемая застройка – 1545,6 кВт.

Объект торговли – 188,23 кВт

Объект торговли – 188,23 кВт

Фитнес клуб – 17,53 кВт.

Пож. депо – 55,5 кВт.

СТО – 25,0 кВт.

Баня – 19,6кВт.

Объект торговли – 150,0 кВт

Освещение 48,1 кВт.

Участок 4

Усадебная проектируемая застройка – 1316,0 кВт.

Детский сад на 120 мест – 56,91кВт

Школа на 550 мест – 144,74 кВт

Объект торговли – 117,64 кВт

Объект торговли – 141,18 кВт

Объект торговли – 70,59 кВт

Объект торговли – 211,70 кВт

Оздоровительно развлекат.

комплекс – 47,78 кВт.

Освещение 31,54 кВт.

Участок 5

Усадебная проектируемая застройка – 56,4 кВт.

Участок 6

Усадебная проектируемая застройка – 686,2 кВт.

Детский сад на 60 мест – 28,45 кВт

Объект торговли – 188,24 кВт

СТО – 14,33 кВт

Пож. депо – 55,5 кВт

Освещение 13,28 кВт.

Участок 7

Усадебная проектируемая застройка – 925,92 кВт.

Детский сад на 80 мест – 37,94 кВт

Админ. центр – 18,62 кВт

Объект торговли – 94,11 кВт

Освещение 25,73 кВт.

.

Участок 8

Усадебная проектируемая застройка – 770,8 кВт.

Объект торговли – 70,57 кВт

Объект торговли – 94,11 кВт

Объект торговли – 94,11 кВт

Освещение 25,73 кВт.

Участок 9

Усадебная проектируемая застройка – 615,7 кВт.

Освещение 23,24 кВт.

Участок 10

Усадебная проектируемая застройка – 592,2 кВт.

Детский сад на 80 мест – 37,94 кВт

Освещение 13,28 кВт.

Участок 11

Усадебная проектируемая застройка – 728,50 кВт.

Освещение 16,6 кВт.

Участок 12

Усадебная проектируемая застройка – 56,4 кВт.

Освещение 16,6 кВт.

Участок 13

Объект торговли – 70,57 кВт

Объект торговли – 470,58 кВт

|  | Наименование | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн.кВт.ч в год | ВЛ-10 кВ КЛ-10 кВ проект | ТП проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок 1 | 1630,74 | 10,42 | 0,92 | 2 |
| 2 | Участок 2 | 62,95 | 0,41 | - | - |
| 3 | Участок 3 | 2237,79 | 1,81 | 0,6 1,0 | 3 |
| 4 | Участок 4 | 2138,08 | 1,57 | 1,08 | 2 |
| 5 | Участок 5 | 56,4 | - | - | - |
| 6 | Участок 6 | 986,0 | 0,82 | 0,39 | 2 |
| 7 | Участок 7 | 1102,32 | 1,11 | 0,14 | 1 |
| 8 | Участок 8 | 1055,32 | 0,92 | 0,02 | 1 |
| 9 | Участок 9 | 638,94 | 0,73 | 0,02 | 1 |
| 10 | Участок 10 | 643,42 | 0,71 | 0,215 | 2 |
| 11 | Участок 11 | 745,1 | 0,87 | - | - |
| 12 | Участок 12 | 73,0 | 0,06 | - | - |
| 13 | Участок 13 | 541,15 | - | 0,15 | 1 |
|  | итого | 11911,21 | 6,06 | 4,515 | 15 |
|  | потери 1,05 С учетом:Кмакс нагр 0,75 | 9380,08 |  |  |  |

Участки проектируемой застройки 1,3,4 запитать от семи проектируемых ТП закрытого типа. Электросбабжение проектируемых ТП на участке 3 осуществить от фидера 1004 ПС «Шило-Голицино». Участки проектируемой застройки 2,5,10,12 запитать от существующих ТП. Участки проектируемой застройки 6,7,8,9, запитать от семи проектируемых ТП.Вынести ВЛ-10 кВ из районов проектируемой застройки.

Освещение внутриквартальнй территории на участке №1 осуществить от фонарей на подъездах зданий.

При реконструкции ВЛ-110 кВ проходящей по ул. З. Космодемьянской заменить ее на кабельную линию.

Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых потребителей взяты из справочника по проектированию электрических сетей Файбисовича 2006 г., для школ и детских садов по СП131 110-3003.

12.7. Средства связи

Создание условий для обеспечения населения муниципального образования, услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

12.7.1. Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи муниципального образования город Ртищево является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств «Почта России» обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Современное состояние

Доставка корреспонденции в г. Ртищево осуществляется на автомашине или поездом из Саратовского почтамта. После сортировки доставку почты до адресата производят почтальоны пешим порядком. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», установлен Пункт Коллективного Доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1.

Обеспечение населения муниципального образования город Ртищево почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Дата постройки | Оснащенность узла связи (ПКД) | Нас.е пункты, обслуживаемые узлом связи | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Кап. ремонт помещения |
| 1 | г. Ртищево ул. Железнодорожная 19а | Аренда | 1935 | Автомашина, ПКД | г. Ртищево | Кап. ремонт помещения |
| 2 | г. Ртищево ул. З. Космодемемъянской 12 | Аренда | - | Автомашина, ПКД | г. Ртищево | Передать в собстственность УФПС |
| 3 | г. Ртищево ул. З. Котовского | Аренда | - | Автомашина, ПКД | г. Ртищево | Передать в собстственность УФПС |
| 4 | г. Ртищево ул. Рахова 12 | Собств.УФПС | - | Автомашина, ПКД | г. Ртищево | Кап. ремонт помещения |
|  | г. Ртищево ул. Сердобский тупик 3А | Собств.УФПС | - | Автомашина, ПКД | г. Ртищево | Кап. ремонт помещения |

В целом размещение объектов почтовой связи на территории муниципального образования город Ртищево соответствует Приказу Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения муниципального образования можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

  - Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

  - Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

  - Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

  - Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

  - Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи образования:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в образованиях жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

12.7.2.. Телефонная связь

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Сеть телефонной связи общего пользования муниципального образования город Ртищево интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям г. Ртищево предоставляет компания ОАО «Ростелеком».

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами составляет:

- На 01.01.2012 — 11,78 на 100 жителей (при средней по РФ — 12,74);

Показатели плотности телефонных аппаратов соответствуют средним по РФ, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как удовлетворительный.

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет»,  «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической Телефонной Станции (ЦАТС) до Оконечных Станций ОС выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «ТППЭП» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской телефонной сети г. Ртищево (АЛС Итэк.)

Сведения об обеспеченности телефонной связью муниципального образования город Ртищево приведены в таблице

муниципальноеобразование город Ртищево

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность на 01.01.2006 | Существующие объекты АТС | Износ АТС,% | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП, км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Ртищево | 12,74 | 11,78 | АЛС 45/2009 | - | ОАО «Ростелеком» | - | строительство линейно-кабельных сооружений. |

Проектные предложения

Прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 300 пар. Общая протяженность планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой застройки составит приблизительно 8,3 км (протяженность планируемых распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению).

12.7.3. Радиовещание

Современное состояние

На территории муниципального образования город Ртищево на сегодняшний день работа проводного радио полностью прекращена.

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

            - Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

            - Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка ретрансляторов практически в каждом населенном пункте образования;

            - Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом, замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

- осуществлять информирование населения муниципального образования о проблемах и путях их решения;

- проводить воспитательную и организационную работу;

- использовать его для оповещения населения поселения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения образования, так и для органов местного самоуправления.

Проектные предложения

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административном центре поселения, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 12.7.3. приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 12.7.3.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения (чел.) на 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Ртищево | г. Ртищево | АДС-250 | 5,0 | 40961 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения муниципального образования о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

12.7.4.Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории муниципального образования город Ртищево охват населения телевизионным вещанием осуществляется от ретранслятора, расположенного в г. Ртищеве по ул. Фабричной. Охват населения образования телевизионным вещанием составляет 100%*. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

12.7.5 Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям муниципального образования город Ртищево предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 12.7.4. приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 12.7.5.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи муниципального образования город Ртищево

| Населенный пункт | Билайн | МТС | Мегафон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Ртищево | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности.

13.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана.

В основу проектного решения генерального плана муниципального образования город Ртищево положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и требованиях к использованию территории сельского поселения. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, и др.);

характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане муниципального образования.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела (Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области)  и поименованные ниже по тексту.

В состав карт входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия жилых зон, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями, формирует в пределах муниципального образования систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того, в состав схемы входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана поселения, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

13.1 Объекты воздействий

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения муниципального образования город Ртищево в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

очистные сооружения канализации, отстойники;

воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

13.1.1. Состояние воздушного бассейна

Промышленность муниципального образования представлена несколькими предприятиями и строительными организациями, для которых устанавливаются санитарно- защитные зоны:

| № п/п | Наименование | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожная пожарная часть | 100 |
| 2 | ООО «Хлебзавод № 1 г. Ртищево» | 50 |
| 5 | Баня | 50 |
| 4 | ГУП «Саратовоблводоканал» | 50 |
| 5 | Пожарная часть | 100 |
| 6 | ООО «Даргез-Ртищево» | 100 |
| 7 | СТО | 100 |
| 8 | Горэлектросети | 50 |
| 9 | ОАО «Аргон» | 100 |
| 10 | ЗАО «Элеваторхолдинг» | 100 |
| 11 | АЗС | 100 |
| 12 | Автомойка | 50 |
| 13 | Нефтебаза | 300 |
| 14 | ЗАО «Птицевод» | 100 |
| 15 | ПО «Возрождение» | 100 |
| 16 | ООО «Основа» | 100 |
| 17 | Тяговая подстанция «Ртищево 220» | 300 |
| 18 | Асфальтовый завод | 300 |
| 19 | ОАО «Саратовоблгаз» | 50 |
| 20 | АТП железной дороги | 50 |
| 21 | Материально-технический склад ЖД | 50 |
| 22 | Пекарня | 50 |
| 23 | Т.ч. – дистанция сигн. св. | 100 |
| 24 | Малотоннажный нефтеперерабатывающий завод | 500 |

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха среды окисью углерода, углеводородом вносит автотранспорт.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

Однако, в связи с отсутствием систематического контроля загрязнения воздушной среды автотранспортом, дать анализ окружающей среды невозможно.

Оценивая общее состояние воздушного бассейна в муниципальном образовании, можно заключить, что оно является благоприятным.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, хорошему озеленению территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

13.1.2.	Состояние водных ресурсов

На территории муниципального образования город Ртищево выделены водоохранные зоны:  200 м для р. Изнаир и 100 м для р. Ольшанка, 50 м для прудов и пойменных озер.

Водоснабжение муниципального образования город Ртищево осуществляется от трех независимых источников р.Хопер, р.Ольшанка и  артезианских скважин.

На территории города Ртищево находятся две группы головных сооружений: 1) Северо-восточная часть города. Территория водозабора выдержана, огорожена. В состав группы входят: a) скважины (количество – 5, глубина – 370 метров; дебит – 20,40,35,40,40 м3/ч; насосы ЭЦВ-8-40-150, ЭЦВ-8-40-180; ввод в эксплуатацию – 2012г.); б) резервуары питьевой воды (количество – 2; объем – 2х3000м3; ввод в эксплуатацию – 1984г.); в) насосная станция 2-го подъема (насосы количество – 4; марки – 300Д-90, Д800-57, Д800-57а, Д800-57; ввод в эксплуатацию – 1984г.); г) очистные сооружения; производительность – 19 тыс.м3/сут); д) насосная станция 1-го подъема; 2) Северо-западная часть города. В состав водозабора входят: а) насосная станция 1-го подъема; б) насосная станция 2-го подъема; в) емкость (цисцерна чистой воды); г) два механических фильтра.

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды.

Возле действующих скважин имеются резервные источники электропитания фидер – 17,18.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода из скважин электропогружными насосами и из р.Хопер насосной станцией 1-го подъема по трубопроводам подается на водоочистные сооружения, где  осуществляется очистка и далее поступает в резервуары чистой воды, от резервуаров насосной станцией 2-го подъема подается в распределительную сеть на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Вода из р.Ольшанка насосной станцией 1-го подъема по трубопроводам подается на комплекс водоочистных сооружений, где  осуществляется очистка и далее поступает в резервуар чистой воды, от резервуара насосной станцией 2-го подъема подается в распределительную сеть для потребления.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт город Ртищево имеет две не зависимые централизованные системы водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети находятся частично в удовлетворительном, - частично в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – чугун, сталь, асбестоцемент, керамика, полиэтилен. Процент износа составляет 25-100%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты -  119 шт., водоразборные колонки – 249 шт.

Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей  составляет  110 км.

Водопроводные сооружения

На территории города Ртищево расположены водонапорные башни, количество – 5, год постройки – 1995, 1899, 1931, 1926, 1936, износ – 25-100%.

Канализационные насосные станции

На территории муниципального образования город Ртищево имеются системы самотечных и напорных канализационных труб (износ составляет – 100%). По ним хозяйственно-бытовые, производственные стоки транспортируются и сливаются на канализационные очистные сооружения расположенные в западной части города. После очистки отвод стоков осуществляется по самотечному коллектору в р.Ольшанка

У населения города имеются выгребные ямы. Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в них для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на канализационные очистные сооружения города.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Протяженность канализационных сетей составляет – 38,9 км.

Канализационные насосные станции

На территории города Ртищево имеются действующие канализационные насосные станции: 1) насосы СМ-125-80-2шт., 2) насос СД450/22, 3) насосы ФГ144/10,5-2шт., 4) насос СД750/22, 5) насос СД450/22, 6) насос СМ100/65-315/4, 7) насосы СМ100/65-200/25-2шт., 8) насос 3Ф12 97/32.

Канализационные очистные сооружения

На территории города Ртищево имеются канализационные очистные сооружения в состав которых входят: 1) хлораторная, 2) контактный осветлитель, 3) иловые площадки – 2шт., 4) биологический пруд.

Производительность составляет – 10 тыс.м3/сут., год ввода – 1967г.

Загрязнения подземных вод в результате хозяйственной деятельности не выявлено.

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние поверхностных вод как благоприятное.

13.1.3.	Состояние почв и земельных ресурсов

Интенсивное загрязнение почв вызывают неконтролируемые свалки твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. В границах муниципального образования располагаются полигон ТБО.

На всех предприятиях система размещения отходов отлажена.

План регулярной очистки в муниципальном образовании имеется, в соответствии с составленными графиками движения спецавтотранспорта.

13.1.4.	Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, железнодорожная магистраль, объекты инженерной инфраструктуры.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений.

13.2 Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах муниципального образования и на прилегающих территориях:

объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения города;

озелененные территории общего пользования;

сельскохозяйственные угодья;

территории рекреационных зон;

кварталы жилой застройки города;

кварталы общественно-деловой застройки.

13.3 Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.)

санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и на основании «Проектов организации СЗЗ»;

санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана муниципального образования город Ртищево как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и уточнены по данным «Проектов организации СЗЗ».

Учитываемое множество факторов выявляет территориальные особенности сельского поселения как объекта территориального планирования, одновременно определяя режимы и возможности использования территорий под ту или иную функцию.

Проведенный анализ позволил не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе развития муниципального образования, но и определить границы участков, пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определенных решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства.

13. 4 Комплекс планировочных и природоохранных мер

Проектным решением генерального плана предусматриваются мероприятия, направленные на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Планируемые жилые зоны размещаются за пределами санитарно-защитных зон, предусматривается создание новых озелененных территорий в виде скверов и санитарно-защитных полос.

Генпланом предусматриваются решения территориального характера по совершенствованию планировочной структуры населенных пунктов муниципального образования, улучшению условий проживания и отдыха населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных ситуаций:

-	шумозащитное экранирование вдоль железной дороги;

-	развитие системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения (с озеленением санитарно-защитных зон);

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для сохраняемых на своих площадках производственных и коммунальных объектов проектным решением генерального плана предусматривается организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации (принятый в генеральном плане муниципального образования) должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

Мероприятия по организации и озеленению санитарно-защитных зон выполняются за счет средств производственных объектов. Если территориальные ресурсы не позволяют организовать требуемую санитарно-защитную зону, жилой фонд, находящийся в границах окончательно установленной СЗЗ, подлежит выморачиванию, а жители должны быть отселены за счет средств предприятия, образующего СЗЗ.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Дальнейшее решение проблемы «высвобождения» жилищного фонда из санитарно-защитных зон предприятий лежит вне компетенции решений генерального плана и переходит в плоскость разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий и групп предприятий (промузлов); выморачивания ветхого жилищного фонда в СЗЗ; перепрофилирования жилищного фонда в СЗЗ; отселения проживающих в СЗЗ; расселения семей с повышением нормы общей площади жилищного фонда в СЗЗ, предоставлением льгот, компенсаций, оплаты летнего отдыха детей и пр. за счет средств предприятий, образующих санитарно-защитную зону.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом муниципального образования не предусматривается.

На перспективу основными загрязнителями воздушного бассейна по-прежнему останутся существующие и проектируемые предприятия, котельные и транспорт.

В целях охраны атмосферного воздуха генеральным планом предлагается ряд следующих мероприятий:

- оборудование одного стационарного поста наблюдения приборами для ведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;

- проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха в зоне влияния предприятий в соответствии с планом-графиком;

- достижение предприятиями нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) за счет проведения комплекса мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Реконструкция и защита зеленых насаждений.

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Необходимо обеспечить сохранение существующих и создание новых лесополос, выполняющих противоэрозионные и полезащитные функции.

Для улучшения среды обитания населения и очистки воздушного бассейна от загрязняющих веществ, генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования ежегодно с высадкой деревьев (более подробно см. раздел генерального плана «Озеленение»).

Шумозащитные мероприятия.

Планировочным решением генплана для устранения негативного влияния шума от железнодорожного транспорта на прилегающую к железной дороге жилой зоне предлагается:

- шумозащитное экранирование вдоль железной дороги.

В результате реализации предлагаемых генеральным планом шумозащитных мероприятий акустические условия проживания в пределах санитарного разрыва железной дороги улучшатся.

Охрана водных ресурсов от негативного воздействия.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным кодексом, введенным в действие Федеральным Законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В целях охраны водных ресурсов генеральным планом предлагается ряд следующих мероприятий:

- ликвидация сброса загрязненных сточных вод в рек Изнаир и  Ольшанка на рельеф;

- для охраны водных объектов от загрязнения планируется расчистка русла рек Изнаир и  Ольшанка от несанкционированных свалок мусора, рекультивация нарушенных территорий;

- произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- осуществить прокладку водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- проведение лабораторного контроля питьевой воды муниципального образования в разрезе программы производственного контроля.

Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления.

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах.

В рамках плана реализации долгосрочной областной целевой программы Саратовской области «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Саратовской области на2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- очистка захламленных территорий;

- организация сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп и других приборов с ртутным заполнением и передачу их лицензированным предприятиям;

- организация системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов;

- организация раздельного сбора твердых бытовых отходов.

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ).

Для вывоза снега с территории города предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе полигона ТБО.

# Footnotes

* Зоны приёма от существующих ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.