6781-ППМТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный городе Ртищево Саратовской области с проектом межевания в его составе

Том 2  Материалы по обоснованию

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Ртищевского                                          Шифр: 6781-ППМТ

муниципального района Саратовской

области

Проект планировки территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный в городе Ртищево Саратовской области

с проектом межевания в его составе

Том № 2

Проект планировки территории

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

### Пояснительная записка

## Главный инженер института                                                        Коновалов М.С.

Заместитель директора по архитектуре                                     Шитова Н.Н.

Начальник отдела                                                                           Замский С.Я.

Главный инженер проекта                                                            Волгина Т.Ю.

Саратов 2020

Состав проекта:

Том № 1  Проект планировки территории.  Основная часть

Раздел 1. Проект планировки территории Пояснительная записка.

Раздел 2. Проект планировки территории. Графическая часть:

2.1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и подлежащих переносу  линейных объектов.  М 1:1000.

Том № 2 Проект планировки территории.  Материалы по обоснованию

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.   Графическая часть

4.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных объектов)

4.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000

4.3 Схема  организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов М 1:1000

4.4 Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

М 1:1000

4.5 Схема вертикальной планировки территории и  инженерной подготовки территории  М 1:1000

Том № 3  Проект межевания территории. Основная часть.

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. Пояснительная записка.

Раздел 6. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть.

6.1 Чертеж межевания территории    М 1:1000

Том № 4  Проект межевания территории.  Материалы по обоснованию

Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть.

7.1  Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж с отображением  местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000

7.2     Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории

М 1:1000

Содержание раздела 4:

| 1 | Исходно-разрешительная документация. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки и проект межевания территории линейных объектов | 5 |
| 1.2 | Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования | 7 |
| 2 | Обоснование положений по строительству линейных объектов. | 8 |
| 2.1 | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории | 8 |
| 2.2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 9 |
| 2.3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 9 |
| 2.4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | 9 |
| 2.5 | Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта | 9 |
| 2.6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) | 10 |
| 2.7 | Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы | 10 |
| 3 | Показатели проекта планировки территории. | 12 |

1. Исходно-разрешительная документация

.1.Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки и проект межевания территории линейных объектов.

Проект планировки территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный в городе Ртищево Саратовской области с проектом межевания в его составе выполнен на основании постановления администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области № 520 от 15.07.2020 года.

Проект разработан с учетом законодательства Российской Федерации, документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Федеральные нормативные правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10 2001 г. №136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 13.07. 2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральной закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. №289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования»);

- Постановление Правительства РФ от 31.12. 2015 г. №1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития Россия от -1.09.2014 №540 (с изменениями и дополнениями);

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- Другие федеральные нормативные правовые акты, в том числе вступившие в силу в период разработки проекта.

Региональные и местные нормативные правовые акты:

- Закон Саратовской области «О земле», утвержденный постановлением Правительства Саратовской области № 4-39 от 12.11.97;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденные постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2017 г № 679-П с изменениями;

- Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 года №78-ЗСО «О муниципальных районах»;

- Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года №117-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ртищевского муниципального района»;

- Решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района Саратовской области от 25.12.2008 № 11-135 «Об утверждении схемы территориального планирования Ртищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями);

- Решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района Саратовской области от 25.12.2008 № 11-135 «Об утверждении схемы территориального планирования Ртищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями);

- Иные законодательные и нормативные документы Российской Федерации и Саратовской области в части, относящейся к предмету территориального планирования, и иные необходимые санитарные нормы и правила и иные нормативные документы.

1.2. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Линейный объект – автомобильная дорога по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный является объектом местного значения.

В соответствии со сведениями, содержащимися в «Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Ртищево», автомобильная дорога располагается в территориальной зоне общего пользования ОП. Территории общего пользования - это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

Раздел 2. Обоснование положений по строительству линейных объектов.

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Район проектируемой автомобильной дороги расположен в пределах IV дорожно–климатической зоны с умеренными климатическими условиями для дорожного строительства (прил.I СНиП 2.05.02-85*).

Основные климатические параметры холодного периода года по данным метеостанции «Ртищево» следующие:

- температура наиболее холодных суток – минус 34°С;

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 37°С;

- продожительность периода с отрицательной средней суточной

температурой воздуха – 147дн;

- количество осадков за ноябрь-март – 170мм;

- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – 3, СЗ;

- средняя температура наиболее холодного месяца - января – минус 11.7°С

Основные климатические параметры теплого периода года по данным метеостанции «Ртищево» следующие:

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – плюс 26.7°С;

- абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 40°С;

- количество осадков за апрель-октябрь – 409мм;

- суточный максимум осадков – 81мм;

- преобладающее направление ветра за июнь-август – СЗ;

- средняя температура наиболее теплого месяца - июля – плюс 20.4°С;

(табл. 3 СНиП 23-01-99*).

Средняя годовая температура воздуха – плюс 4.3°С.

Нормативная глубина сезонного промерзания по формуле 2 СНиП 2.02.01-83* и СНиП 23-01-99* составляет для глин и суглинков 150см.

Территория изысканий согласно прил. 5 СНиП 2.01.07-85* “Карты районирования территории по климатическм характеристикам” относится:

- по весу снегового покрова - к III району;

- по давлению ветра - ко II району;

- по толщине стенки гололеда – к III району.

2.2.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Проектируемая автомобильная дорога по ул.Красной в соответствии с СП 42,13330,2016 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» таблица 11.1, категорируется как магистральна улица районного значения и служит для обеспечения транспортных и пешеходных связей в пределах жилого района и выходы на другие улицы и дороги общегородского значения. Движение саморегулируемое. Возможен пропуск всех видов транспорта. Осуществляется пересечение с пересекающими ее улицами в одном уровне.

Проектируемая автодорога решает проблему круглогодичного проезда и прохода всех категорий населения и, таким образом, является важным объектом хозяйственного и особенно социального значения, обеспечивающим интеграцию населения в единую экономическую и социальную структуру города Ртищево.

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Проектом не предусматривается вынос и перенос линейных объектов из зоны планируемого размещения автодороги.

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Размещение объектов капитального строительства в составе линейного объекта не предусмотрено.

2.5 Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Имеются следующие пересечения с автодорогой:

- С Линией ЛЭП 10 кВт на нормативном расстоянии до опор.

- С Линией ЛЭП 4 кВт на нормативном расстоянии до опор.

- Сетями водопровода ∅200 и ∅32.

- Газопроводом низкого давления ОАО «Саратовоблгаз» (филиал-трест «Ртищево –межрайгаз») на нормативном расстоянии до дороги.

2.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами не предусмотрено.

2.7  Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы.

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и предотвращения несчастных случаев.

Охранные зоны установлены в соответствии с:

постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких зон»;

постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

СанПиН 2.1.4.027-95. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы (с изм. № 1,2,3). М., 1997г.

Перечень охранных зон:

А. Охранная зона объектов электроснабжения :

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

## Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой участок земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии один метр.

Б. Для сетей водоснабжения устанавливается санитарно-защитная полоса по обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 метров в каждую сторону.

В. Для сетей газоснабжения:

Охранные зоны  объектов системы газоснабжения устанавливаются вдоль трасс наружных газопроводов  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Г. На трассах кабельных линий связи

Для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Раздел 3. Показатели проекта планировки территории.

Площади земельных участков для постановки на кадастровый учет, на которых расположен  линейный объект, составляют:

- для строительства  автомобильной дороги - 13 712,95 м²;

- для существующей ЛЭП – 95,33 м².

Протяженность объекта – 595 м.

Ширина проезжей части – 6,5м.

Количество полос – 2.

Ширина в красных линиях – 20,0 -25,0 м.

# Text boxes

Том 2

Саратов 2020