# «Инструкция по охране труда для плотников»

## I. Общие требования техники безопасности (ТБ)

## 1. Плотники при работе обязаны выполнять все требования безопасности, имеющиеся в «Типовой инструкции по охране труда для работников», а также настоящей типовой инструкции.

## 2. Выполнять все требования строительных норм и правил.

## 3. Выполнять требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого в работе оборудования, инструмента и технологической оснастки.

## II. Требования безопасности перед началом работы

1. Перед началом работы плотники обязаны:

1.1. Надеть каску, спецодежду и спецобувь установленного образца;

1.2. Предъявить руководителю работ удостоверение о прохождении инструктажа ТБ и безопасных методов работы;

1.3. Получить задание на выполнение работы у руководителя и пройти инструктаж ТБ на рабочем месте с учетом выполняемых работ.

2. После получения задания у руководителя плотник обязан:

- Подготовить необходимые СИЗ (шланговый противогаз или респиратор, защитные очки, защитную пасту);

- Проверить свое рабочее место и все подходы к нему на соответствие требованиям ТБ;

- Подобрать оборудование, инструмент, а также технологическую оснастку, необходимые при работе, проверить их исправность;

- Проверить устойчивость опорных конструкций;

- При получении задания по антисептированию пиломатериалов необходимо смазать лицо и руки СИЗ - защитной пастой.

3. Плотники ни в коем случае не должны начинать работу при следующих нарушениях требований ТБ:

- Отсутствии ограждения рабочего места при высоте 1,3 м и более, специальных трапов в случае выполнения работы на крыше с уклоном более 20° или с покрытием, не рассчитанным на вес работников;

- Неисправности технологической оснастки, инструмента и приспособлений, указанных в инструкциях изготовителей;

- Несвоевременном проведении испытаний СИЗ работающих или окончании срока их эксплуатации, установленного изготовителем;

- Несвоевременном проведении испытаний инструмента, технологической оснастки и приспособлений;

- Недостаточной освещенности своих рабочих мест и всех подходов к ним;

- Потере устойчивости опорных конструкций.

## III. Требования безопасности во время работы

1. Для подхода к рабочим местам плотники должны использовать маршевые лестницы, трапы, стремянки и переходные мостики.

2. Подмостки, с которых выполняется монтаж и установка всех деревянных конструкций, не допускается соединять с ними или опирать на эти конструкции.

3. При выполнении всех работ на лесах или подмостках и перекрытиях, нельзя располагать инструмент и материалы возле границы перепада по высоте. Иначе в случае перерыва плотники должны обеспечить предупреждение их падения. Все работы по изготовлению недостающих деталей, как то: рубка, распиливание, обтесывание и т.п., в этих местах не допускаются.

4. При устройстве рабочих настилов, стремянок, ограждений с перилами не допускается оставлять сколы или торчащие гвозди. Все шляпки гвоздей следует заглублять в древесину.

5. Устанавливать оконные блоки необходимо только вдвоем с использованием монтажных столиков, нельзя выполнять эту работу на подоконнике. После проверки блок нужно закрепить по проекту.

6. Обшивку перегородок, монтаж столярных изделий и столярную отделку внутренних плоскостей стен, лестничных клеток и тамбуров нужно выполнять только с монтажных столиков. Пользоваться для этого приставными лестницами нельзя.

7. При монтаже ферм, стропил, стоек и т.д. нельзя прерывать работу, пока собираемые и устанавливаемые конструкции крепи не будут прочно установлены.

8. При монтаже опалубки для строительства железобетонных куполов, сводов или арок настилы нужно располагать только на горизонтальных ригелях поддержки лесов, причем на расстоянии от опалубки по вертикали не меньше чем 1,5 м. При монтаже элементов опалубки в несколько ярусов любой последующий ярус следует монтировать только после укрепления предыдущего яруса.

9. При монтаже наклонной опалубки настилы следует устанавливать уступами высотой не меньше чем 40 см.

10. Разборку опалубки, составных частей крыш и других монтажных конструкций нужно производить только по разрешению производителя работ. Все элементы разобранных конструкций нужно опускать вниз при помощи грузоподъемных кранов или блочных конструкций, затем сортировать и укладывать в штабели. Выполняя работы по демонтажу опалубки, плотники должны постоянно наблюдать за креплением остающихся элементов. Разбирать конструкции одновременно в двух и более ярусах не допускается.

11. Во время работы техники с электрическим приводом плотникам нельзя:

- Натягивать и перегибать шланги и кабели;

- Допускать пересечение шлангов и кабелей электрооборудования с кабелями и электросварочными проводами под напряжением и со шлангами для подачи горючих газов;

- Передавать электрооборудование другому лицу;

- Проводить работы с незакрепленных приставных лестниц;

- Производить обработку электроинструментом обледеневших или мокрых деревянных деталей;

- Оставлять без надзора свой работающий электроинструмент.

12. Плотникам, занятым при антисептировании материалов, нужно использовать для защиты дыхательных путей шланговый противогаз или респиратор, а для защиты глаз - защитные очки. Для защиты рук и лица применять защитные пасты.

13. В помещениях, где в данный момент производится антисептирование, нельзя выполнять другие работы, а также курить и принимать пищу.

14. Перевозку и хранение всех антисептических материалов нужно осуществлять в закрытой таре, которую после использования обработать специальными составами или сжечь. Емкости для приготовления антисептических составов - закрыты крышками.

## IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При обнаружении неисправности технологической оснастки, электроприборов и инструмента, а также возникновении любой другой аварийной ситуации на рабочем месте: потере устойчивости объекта, возгорании антисептических составов и их составляющих, работу нужно приостановить и обеспечить меры к ее устранению.

2. Если невозможно устранить аварию собственными силами, то плотники обязаны сообщить об этом руководителю работ.

## V. Требования безопасности по окончании работы

1. По окончании работы плотники обязаны:

1.1. Применяемый электроинструмент отключить и убрать в отведенное для хранения место;

1.2. Привести в порядок рабочее место.

2. По окончании антисептических работ емкости следует освободить от остатков раствора, места приготовления и хранения составов нужно очистить и обезвредить, а используемые при антисептировании оборудование, СИЗ и инструмент - обмыть.

3. Обо всех нарушениях безопасности во время работы необходимо сообщить руководителю.